Zmiana treści SIWZ Nr 1

Iława dnia 09.08.2017 r.

PZD.253.1.2017.4B

Wszyscy zainteresowani wykonawcy

Dotyczy: postepowania przetargowego pn.  Zimowe utrzymanie dróg, ulic, ścieżek

rowerowych i chodników powiatowych na terenie powiatu iławskiego, w sezonie     zimowym 2017/2018.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający zmienia zapis w pkt. III. Opis przedmiotu zamówienia SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

III. Opis przedmiotu zamówienia

- Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na jedną lub większą liczbę wymienionych w niniejszej specyfikacji części (zadań) zamówienia – zadania od 1 do 6.

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg, ulic, ścieżek rowerowych i chodników powiatowych na terenie powiatu iławskiego, w sezonie zimowym 2017/2018 – 6 zadań, każde z zadań stanowi odrębne zamówienie i obejmuje:

2.1. Zadanie Nr 1

zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Iława i gminy Lubawa (bez miasta Iława i Lubawa), o łącznej długości 261 km, polegające na:

- przygotowaniu 20% mieszanki piasku z solą w ilości 2000 t (zgromadzenie odpowiedniej ilości piasku i soli, wymieszanie w odpowiedniej proporcji, zabezpieczenie pryzm folią oraz składowanie gotowej mieszanki, załadunek mieszanki na piaskarki)

- odśnieżaniu, zwalczaniu śliskości i utrzymaniu przejezdności wyznaczonych odcinków dróg powiatowych,

- zamontowanie sprzętu na nośniki, uzbrojenie w sprzęt zimowy i utrzymanie w pełnej sprawności technicznej oraz wykonanie niezbędnej obsługi technicznej

- zapewnienie dyspozycyjności pracowników odpowiedzialnych za należyte wykonanie usługi, prowadzenie akcji zimowej (podejmowanie natychmiastowych działań w momencie wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych), zapewnienie łączności telefonicznej z obsługującymi sprzęt zimowy (wyposażenie w telefony komórkowe)

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:

- prowadzenia codziennych wykazów pracy sprzętu i ilości zużytych materiałów

Zimowe utrzymanie dróg będzie prowadzone w zakresie określonym w załączniku 1/1, na odcinkach dróg wyszczególnionych w załączniku nr 2/1.

90620000-9  Usługi odśnieżania

90630000-2  Usługi usuwania oblodzeni

2.2  Zadanie Nr 2 
zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Susz i gminy Kisielice (bez miasta Susz 
i Kisielice) o łącznej długości 213 km, polegające na:

- załadunku mieszanki na piaskarki, odśnieżaniu, zwalczaniu śliskości i utrzymaniu przejezdności wyznaczonych odcinków dróg powiatowych Wykonawca w pierwszej kolejności wykorzysta mieszankę zgromadzoną na placu OD Susz a w następnej kolejności będzie korzystał z mieszanki zgromadzonej na własnym placu.

- przygotowaniu 20% mieszanki piasku z solą w ilości 300 t (zgromadzenie odpowiedniej ilości piasku i soli, wymieszanie w odpowiedniej proporcji, zabezpieczenie pryzm folią oraz składowanie gotowej mieszanki, załadunek mieszanki na piaskarki)

- zamontowanie sprzętu na nośniki, uzbrojenie w sprzęt zimowy i utrzymanie w pełnej sprawności technicznej oraz wykonanie niezbędnej obsługi technicznej

- zapewnienie dyspozycyjności pracowników odpowiedzialnych za należyte wykonanie usługi, prowadzenie akcji zimowej (podejmowanie natychmiastowych działań w momencie wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych), zapewnienie łączności telefonicznej z obsługującymi sprzęt zimowy (wyposażenie w telefony komórkowe)

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:

- prowadzenia codziennych wykazów pracy sprzętu i ilości zużytych materiałów

Zimowe utrzymanie dróg będzie prowadzone w zakresie określonym w załączniku 
nr 1/2 na odcinkach dróg wyszczególnionych w załączniku nr 2/2

90620000-9  Usługi odśnieżania

90630000-2  Usługi usuwania oblodzeni

2.3  Zadanie Nr 3 
zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Zalewo (bez miasta Zalewo) o łącznej długości 166 km, polegające na:

- przygotowaniu 20% mieszanki piasku z solą w ilości 600 t (zgromadzenie odpowiedniej ilości piasku i soli, wymieszanie w odpowiedniej proporcji, zabezpieczenie pryzm folią oraz składowanie gotowej mieszanki, załadunek mieszanki na piaskarki)

- odśnieżaniu, zwalczaniu śliskości i utrzymaniu przejezdności wyznaczonych odcinków dróg powiatowych,

- zamontowanie sprzętu na nośniki, uzbrojenie w sprzęt zimowy i utrzymanie w pełnej sprawności technicznej oraz wykonanie niezbędnej obsługi technicznej

- zapewnienie dyspozycyjności pracowników odpowiedzialnych za należyte wykonanie usługi, prowadzenie akcji zimowej (podejmowanie natychmiastowych działań w momencie wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych), zapewnienie łączności telefonicznej z obsługującymi sprzęt zimowy (wyposażenie w telefony komórkowe).

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:

- prowadzenia codziennych wykazów pracy sprzętu i ilości zużytych materiałów

Zimowe utrzymanie dróg będzie prowadzone w zakresie określonym w załączniku 
nr 1/3 na odcinkach dróg wyszczególnionych w załączniku nr 2/3.

90620000-9  Usługi odśnieżania

90630000-2  Usługi usuwania oblodzeń

2.4  Zadanie Nr 4 
zimowe utrzymanie ulic powiatowych na terenie miasta Iława o łącznej długości
12 km, polegające na:

- przygotowaniu 20% mieszanki piasku z solą w ilości 500 t (zgromadzenie odpowiedniej ilości piasku i soli, wymieszanie w odpowiedniej proporcji, zabezpieczenie pryzm folią oraz składowanie gotowej mieszanki, załadunek mieszanki na piaskarki)

- odśnieżaniu, zwalczaniu śliskości i utrzymaniu przejezdności wyznaczonych odcinków ulic powiatowych,

- zamontowanie sprzętu na nośniki, uzbrojenie w sprzęt zimowy i utrzymanie w pełnej sprawności technicznej oraz wykonanie niezbędnej obsługi technicznej

- zapewnienie dyspozycyjności pracowników odpowiedzialnych za należyte wykonanie usługi, prowadzenie akcji zimowej (podejmowanie natychmiastowych działań w momencie wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych), zapewnienie łączności telefonicznej z obsługującymi sprzęt zimowy (wyposażenie w telefony komórkowe).

- zamiatanie ulic wraz z wywiezieniem i kosztami utylizacji

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:

- bieżącego i stałego monitorowania stanu pogody

- w przypadku wystąpienia opadów śniegu lub śliskości zimowej Wykonawca sam wysyła sprzęt do zimowego utrzymania ulic powiatowych

- prowadzenia codziennych wykazów pracy sprzętu i ilości zużytych materiałów

STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG – Zadanie Nr 4

| STANDARD | OPIS WARUNKÓW RUCHU NA JEZDNI | DOPUSZCZALNE ODSTĘPSTWA OD STANDARDU |
| --- | --- | --- |
|  |  | ŚNIEG | ŚLISKOŚĆ ZIMOWA |
| 2 | JEZDNIA ODŚNIEŻONA NA CAŁEJ SZEROKOŚCI. JEZDNIA POSYPYWANA NA CAŁEJ DŁUGOŚCI | - LUŹNY – 4 GODZINY - BŁOTO POŚNIEGOWE – 6 GODZIN - ZAJEŻDŻONY – WYSTĘPUJE CIENKA WARSTWA NIE UTRUDNIAJĄCA RUCHU | GOŁOLEDŹ – 3 GODZINY - SZRON – 3 GODZINY - SADZ – 3 GODZINY - POŚNIEGOWA – 6 GODZIN - LODOWICA – 6 GODZIN |

Zimowe utrzymanie ulic powiatowych będzie prowadzone w zakresie określonym w załączniku nr 1/4 na odcinkach wyszczególnionych w załączniku nr 2/4.

90620000-9  Usługi odśnieżania

90630000-2  Usługi usuwania oblodzeni

90513200-8  Usługi wywozu stałych odpadów miejskich

2.5  Zadanie Nr 5

zimowe utrzymanie ścieżek rowerowych i chodników powiatowych na terenie miasta Iława, łącznie 42 136 m2, polegające na:

- przygotowaniu 20% mieszanki piasku z solą w ilości 550 t (zgromadzenie odpowiedniej ilości piasku i soli, wymieszanie w odpowiedniej proporcji, zabezpieczenie pryzm folią oraz składowanie gotowej mieszanki, załadunek mieszanki na piaskarki)

- odśnieżaniu, zwalczaniu śliskości i utrzymaniu wyznaczonych odcinków chodników powiatowych,

- zamontowanie sprzętu na nośniki, uzbrojenie w sprzęt zimowy i utrzymanie w pełnej sprawności technicznej oraz wykonanie niezbędnej obsługi technicznej

- zapewnienie dyspozycyjności pracowników odpowiedzialnych za należyte wykonanie usługi, prowadzenie akcji zimowej (podejmowanie natychmiastowych działań w momencie wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych), zapewnienie łączności telefonicznej z obsługującymi sprzęt zimowy (wyposażenie w telefony komórkowe).

- opróżnianie koszy betonowych raz w tygodniu (poniedziałek) wraz z wywiezieniem i kosztami utylizacji

- zamiatanie ścieżek rowerowych i chodników wraz z wywiezieniem i kosztami utylizacji

- samochód wywrotka i koparko – ładowarka używane będą wyłącznie na zgłoszenie przez zamawiającego w celu wywiezienia zalegającego śniegu na ścieżkach rowerowych i chodnikach

Zimowe utrzymanie ścieżek rowerowych i chodników

Zimowe utrzymanie chodników obejmować będzie chodniki wskazane w załączniku nr 2/5 do niniejszej SIWZ.

Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:

- oczyszczenie powierzchni ścieżek rowerowych i chodników na całej szerokości

- zgarnianie śniegu

- likwidację śliskości, zlodowacenia, gołoledzi, śliskości pośniegowej i błota pośniegowego

- wywożenie nadmiaru śniegu

Wykonawca przejmuje na siebie obowiązek wykonania usługi w następujący sposób:

- w akcji czynnej – do kilkukrotnego dokładnego zgarnięcia śniegu i błota pośniegowego, posypywania piaskiem (lub piaskiem z solą) oraz usuwania

na bieżąco z nawierzchni ścieżek rowerowych i chodników śniegu i błota     pośniegowego tak, aby nie dopuścić do pozostawienia nie ubitej (rozchodzonej) warstwy śniegu utrudniającej  poruszanie się pieszych

- w akcji biernej - do patrolowania stanu nawierzchni ścieżek rowerowych, chodników i systematycznego wykonywania prac zwalczających występującą śliskość, zlodowacenia, gołoledź, śliskość pośniegową poprzez posypywanie piaskiem lub piaskiem z solą. W ramach tej akcji Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego oczyszczenia nawierzchni z pozostawionej w trakcie akcji czynnej warstwy śniegu poprzez wymiecenie, odkucie i wywiezienie odkutej warstwy, nie dopuszczając w ten sposób do powstania zlodowaciałej, ubitej i przymarzniętej do nawierzchni warstwy. Podczas trwania akcji biernej Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania stałej gotowości do ewentualnego prowadzenia akcji czynnej.

Ścieżki rowerowe i chodniki muszą być odśnieżone na całej długości podanej w wykazach dla danej strefy.

Szczególną uwagę należy zwrócić na dokładne uprzątnięcie śniegu z dróg dojścia

i z wejść na przejścia dla pieszych. Dojście oraz wejście na przejście dla pieszych powinno być odśnieżone na całej szerokości przejścia (około 4 mb).

Zimowe utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej

Jako przystanek komunikacyjny w zimowym utrzymaniu, rozumie się wiatę lub słupek przystankowy oraz wydzielony teren chodnika i trawnika obejmujący obszar o długości

10 mb licząc od środka wiaty lub słupka przystankowego lub teren na długości zatoki autobusowej.

Zimowe utrzymanie przystanków obejmować będzie przystanki komunikacyjne.

Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:

- oczyszczenie powierzchni terenu przystanku

- zgarnianie śniegu

- likwidację śliskości, zlodowacenia, gołoledzi, śliskości pośniegowej i błota pośniegowego

- wywożenie nadmiaru śniegu

Wykonawca przejmuje na siebie obowiązek wykonania usługi w następujący sposób:

- w akcji czynnej – do kilkukrotnego dokładnego zgarnięcia śniegu i błota pośniegowego, posypywania piaskiem z solą oraz usuwania na bieżąco z całej szerokości przystanku śniegu i błota pośniegowego tak, aby nie dopuścić do powstania utrudnień w ruchu pieszych, a także pozostawienia nie ubitej (rozchodzonej) warstwy śniegu utrudniającej poruszanie się pieszych. Szczególną uwagę należy zwrócić na dokładne uprzątnięcie (poprzez dokładne odkucie do czystej nawierzchni) zlodowaciałej, ubitej i przymarzniętej do nawierzchni warstwy śniegu za strefy wejścia/wyjścia do autobusu. Strefa ta powinna być odkuta na szerokości minimum 50 cm wzdłuż całej zatoki autobusowej.

- w akcji biernej- do patrolowania stanu nawierzchni przystanków

i systematycznego wykonywania prac zwalczających występującą śliskość, zlodowacenia, gołoledź, śliskość pośniegową poprzez posypywanie piaskiem z solą. W ramach tej akcji Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego oczyszczenia nawierzchni z pozostawionej w trakcie akcji czynnej warstwy śniegu poprzez wymiecenie, odkucie i wywiezienie odkutej warstwy, nie dopuszczając w ten sposób do powstania zlodowaciałej, ubitej i przymarzniętej do nawierzchni warstwy. Podczas trwania akcji biernej Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania stałej gotowości do ewentualnego prowadzenia akcji czynnej. Po ustabilizowaniu się warunków pogodowych uprzątnięcie z terenu przystanku pozostałości po zimowym utrzymaniu.

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:

- bieżącego i stałego monitorowania stanu pogody

- w przypadku wystąpienia opadów śniegu lub śliskości zimowej Wykonawca sam wysyła sprzęt do zimowego utrzymania ścieżek rowerowych i chodników

- prowadzenia codziennych wykazów pracy sprzętu i ilości zużytych materiałów

STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG – Zadanie Nr 5

| STANDARD | OPIS WARUNKÓW RUCHU NA JEZDNI | DOPUSZCZALNE ODSTĘPSTWA OD STANDARDU |
| --- | --- | --- |
|  |  | ŚNIEG | ŚLISKOŚĆ ZIMOWA |
| 2 | JEZDNIA ODŚNIEŻONA NA CAŁEJ SZEROKOŚCI. JEZDNIA POSYPYWANA NA CAŁEJ DŁUGOŚCI | - LUŹNY – 4 GODZINY - BŁOTO POŚNIEGOWE – 6 GODZIN - ZAJEŻDŻONY – WYSTĘPUJE CIENKA WARSTWA NIE UTRUDNIAJĄCA RUCHU | GOŁOLEDŹ – 3 GODZINY - SZRON – 3 GODZINY - SADZ – 3 GODZINY - POŚNIEGOWA – 6 GODZIN - LODOWICA – 6 GODZIN |

Zimowe utrzymanie ścieżek rowerowych i chodników będzie prowadzone w zakresie określonym w załączniku nr 1/5 na odcinkach wyszczególnionych w załączniku nr 2/5.

90620000-9  Usługi odśnieżania

90630000-2  Usługi usuwania oblodzeń

90513200-8  Usługi wywozu stałych odpadów miejskich

2.6  Zadanie Nr 6

zimowe utrzymanie ścieżek rowerowych, chodników i ulic powiatowych na terenie miasta Lubawa, łącznie 10 000 m2 chodników i 9 km ulic, polegające na:

- przygotowaniu 20% mieszanki piasku z solą w ilości 600 t (zgromadzenie odpowiedniej ilości piasku i soli, wymieszanie w odpowiedniej proporcji, zabezpieczenie pryzm folią oraz składowanie gotowej mieszanki, załadunek mieszanki na piaskarki)

- odśnieżaniu, zwalczaniu śliskości i utrzymaniu wyznaczonych odcinków ścieżek rowerowych, chodników i ulic powiatowych,

- zamontowanie sprzętu na nośniki, uzbrojenie w sprzęt zimowy i utrzymanie w pełnej sprawności technicznej oraz wykonanie niezbędnej obsługi technicznej

- zapewnienie dyspozycyjności pracowników odpowiedzialnych za należyte wykonanie usługi, prowadzenie akcji zimowej (podejmowanie natychmiastowych działań w momencie wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych), zapewnienie łączności telefonicznej z obsługującymi sprzęt zimowy (wyposażenie w telefony komórkowe).

- opróżnianie koszy betonowych raz w tygodniu (poniedziałek) wraz z wywiezieniem i kosztami utylizacji

- zamiatanie ulic, ścieżek rowerowych i chodników wraz z wywiezieniem i kosztami utylizacji

- samochód wywrotka i koparko – ładowarka używane będą wyłącznie na zgłoszenie przez zamawiającego w celu wywiezienia zalegającego śniegu na chodnikach

Zimowe utrzymanie ścieżek rowerowych i chodników

Zimowe utrzymanie obejmować będzie ścieżki rowerowe i chodniki wskazane w załączniku nr 2/6 do niniejszej SIWZ.

Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:

- oczyszczenie powierzchni ścieżek rowerowych i chodników na całej szerokości

- zgarnianie śniegu

- likwidację śliskości, zlodowacenia, gołoledzi, śliskości pośniegowej i błota pośniegowego

- wywożenie nadmiaru śniegu

Wykonawca przejmuje na siebie obowiązek wykonania usługi w następujący sposób:

- w akcji czynnej – do kilkukrotnego dokładnego zgarnięcia śniegu i błota pośniegowego, posypywania piaskiem (lub piaskiem z solą) oraz usuwania

na bieżąco z nawierzchni ścieżek rowerowych i chodników śniegu i błota     pośniegowego tak, aby nie dopuścić do pozostawienia nie ubitej (rozchodzonej) warstwy śniegu utrudniającej  poruszanie się pieszych

- w akcji biernej - do patrolowania stanu nawierzchni chodników i systematycznego wykonywania prac zwalczających występującą śliskość, zlodowacenia, gołoledź, śliskość pośniegową poprzez posypywanie piaskiem lub piaskiem z solą. W ramach tej akcji Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego oczyszczenia nawierzchni z pozostawionej w trakcie akcji czynnej warstwy śniegu poprzez wymiecenie, odkucie i wywiezienie odkutej warstwy, nie dopuszczając w ten sposób do powstania zlodowaciałej, ubitej i przymarzniętej do nawierzchni warstwy. Podczas trwania akcji biernej Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania stałej gotowości do ewentualnego prowadzenia akcji czynnej.

Ścieżki rowerowe i chodniki muszą być odśnieżone na całej długości podanej w wykazach dla danej strefy.

Szczególną uwagę należy zwrócić na dokładne uprzątnięcie śniegu z dróg dojścia

i z wejść na przejścia dla pieszych. Dojście oraz wejście na przejście dla pieszych powinno być odśnieżone na całej szerokości przejścia (około 4 mb).

Zimowe utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej

Jako przystanek komunikacyjny w zimowym utrzymaniu, rozumie się wiatę lub słupek przystankowy oraz wydzielony teren chodnika i trawnika obejmujący obszar o długości

10 mb licząc od środka wiaty lub słupka przystankowego lub teren na długości zatoki autobusowej.

Zimowe utrzymanie przystanków obejmować będzie przystanki komunikacyjne.

Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:

- oczyszczenie powierzchni terenu przystanku

- zgarnianie śniegu

- likwidację śliskości, zlodowacenia, gołoledzi, śliskości pośniegowej i błota pośniegowego

- wywożenie nadmiaru śniegu

Wykonawca przejmuje na siebie obowiązek wykonania usługi w następujący sposób:

- w akcji czynnej – do kilkukrotnego dokładnego zgarnięcia śniegu i błota pośniegowego, posypywania piaskiem z solą oraz usuwania na bieżąco z całej szerokości przystanku śniegu i błota pośniegowego tak, aby nie dopuścić do powstania utrudnień w ruchu pieszych, a także pozostawienia nie ubitej (rozchodzonej) warstwy śniegu utrudniającej poruszanie się pieszych. Szczególną uwagę należy zwrócić na dokładne uprzątnięcie (poprzez dokładne odkucie do czystej nawierzchni) zlodowaciałej, ubitej i przymarzniętej do nawierzchni warstwy śniegu za strefy wejścia/wyjścia do autobusu. Strefa ta powinna być odkuta na szerokości minimum 50 cm wzdłuż całej zatoki autobusowej.

- w akcji biernej- do patrolowania stanu nawierzchni przystanków

i systematycznego wykonywania prac zwalczających występującą śliskość, zlodowacenia, gołoledź, śliskość pośniegową poprzez posypywanie piaskiem z solą. W ramach tej akcji Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego oczyszczenia nawierzchni z pozostawionej w trakcie akcji czynnej warstwy śniegu poprzez wymiecenie, odkucie i wywiezienie odkutej warstwy, nie dopuszczając w ten sposób do powstania zlodowaciałej, ubitej i przymarzniętej do nawierzchni warstwy. Podczas trwania akcji biernej Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania stałej gotowości do ewentualnego prowadzenia akcji czynnej. Po ustabilizowaniu się warunków pogodowych uprzątnięcie z terenu przystanku pozostałości po zimowym utrzymaniu.

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:

- bieżącego i stałego monitorowania stanu pogody

- w przypadku wystąpienia opadów śniegu lub śliskości zimowej Wykonawca sam wysyła sprzęt do zimowego utrzymania ulic powiatowych, ścieżek rowerowych i chodników

- prowadzenia codziennych wykazów pracy sprzętu i ilości zużytych materiałów

STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG – Zadanie Nr 6

| STANDARD | OPIS WARUNKÓW RUCHU NA JEZDNI | DOPUSZCZALNE ODSTĘPSTWA OD STANDARDU |
| --- | --- | --- |
|  |  | ŚNIEG | ŚLISKOŚĆ ZIMOWA |
| 2 | JEZDNIA ODŚNIEŻONA NA CAŁEJ SZEROKOŚCI. JEZDNIA POSYPYWANA NA CAŁEJ DŁUGOŚCI | - LUŹNY – 4 GODZINY - BŁOTO POŚNIEGOWE – 6 GODZIN - ZAJEŻDŻONY – WYSTĘPUJE CIENKA WARSTWA NIE UTRUDNIAJĄCA RUCHU | GOŁOLEDŹ – 3 GODZINY - SZRON – 3 GODZINY - SADZ – 3 GODZINY - POŚNIEGOWA – 6 GODZIN - LODOWICA – 6 GODZIN |

Zimowe utrzymanie ulic powiatowych, ścieżek rowerowych i chodników będzie prowadzone w zakresie określonym w załączniku nr 1/6 na odcinkach wyszczególnionych w załączniku nr 2/6.

90620000-9  Usługi odśnieżania

90630000-2  Usługi usuwania oblodzeń

90513200-8  Usługi wywozu stałych odpadów miejskich

Wszystkie zmiany treści SIWZ są wiążące dla wykonawców, należy je uwzględnić przy przygotowaniu oferty.

Jednocześnie informuję, że termin składania ofert nie ulega przesunięciu.

Dyrektor

Powiatowego Zarządu Dróg w Iławie

mgr inż. Lech Tatarek