SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

dot.  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NA

wykonanie przeglądu punktów poziomej osnowy I i II klasy na obszarze miasta i gminy Zalewo  i w jego bezpośrednim sąsiedztwie oraz ustalenie zakresu prac konserwatorskich, opracowanie projektu osnowy szczegółowej III klasy metodą GPS

PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 193.000 EURO

Sporządzona zgodnie z art. 36 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych.

Znak postępowania: OSO.272.5.2011

Postępowanie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759  póżn. zm.) zwanej dalej ustawą

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca

Z A T W I E R D Z O N O, dnia ............. r.

STAROSTA

/-/ Maciej Rygielski

.....................................................................

podpis Kierownika Zamawiającego

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana dalej SIWZ, składa się 
z następujących części:

| Część 1 | Nazwa i adres Zamawiającego |
| --- | --- |
| Część 2 | Tryb udzielenia zamówienia |
| Część 3 | Opis przedmiotu zamówienia |
| Część 4 | Termin wykonania zamówienia |
| Część 5 | Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków |
| Część 6 | Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu |
| Część 7 | Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami |
| Część 8 | Wadium |
| Część 9 | Termin związania ofertą |
| Część 10 | Opis sposobu przygotowywania ofert |
| Część 11 | Określenie miejsca, terminu składania i otwarcia ofert. |
| Część 12 | Opis sposobu obliczenia ceny |
| Część 13 | Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert |
| Część 14 | Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy |
| Część 15 | Zabezpieczenie należytego wykonania umowy |
| Część 16 | Istotne dla stron postanowienia treści umowy. Przewidywane zmiany umowy. |
| Część 17 | Środki ochrony prawnej |
| Część 18 | Informacja na temat zamówień uzupełniających |
| Część 19 | Oferty częściowe i wariantowe |
| Część 20 | Wyjaśnienia i zmiany SIWZ |

###### 1. Nazwa i adres Zamawiającego

Starostwo Powiatowe w Iławie, ul. Gen. Wł. Andersa 2A, 14-200 Iława;  REGON 510750812; NIP 744-14-87-584; tel. 089/649 07 00; fax 089/6496600; strona internetowa: http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_ilawski/; e-mail: przetargi@powiat-ilawski.pl

###### 2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193.000 euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz.759 z późn. zm.).

###### 3. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu punktów poziomej osnowy I i II klasy na obszarze miasta i gminy Zalewo  i w jego bezpośrednim sąsiedztwie oraz ustalenie zakresu prac konserwatorskich, opracowanie projektu osnowy szczegółowej III klasy metodą GPS 
z możliwością stosowania  metody poligonowej  a następnie realizacja tych osnów zgodnie 
z zatwierdzonym projektem.

3.1. WARUNKI TECHNICZNE

Podczas wykonywania zamówienia obowiązywać będą przepisy techniczne i zalecenia    aktualne na dzień przekazania roboty związane z wykonywaniem osnowy szczegółowej III klasy, a w szczególności:

# Instrukcje:

- Instrukcja Techniczna G-1 – Pozioma osnowa geodezyjna ( z 1979 r. ze zmianą z 1983r.)

- Instrukcja Techniczna G-2 – Wysokościowa  osnowa geodezyjna (z 1980 r. ze zmianą 1983r.) wydanie 1988r.

- Instrukcja Techniczna O-1 – Ogólne zasady wykonania prac geodezyjnych ( z 1979 r. ze zmianą z 1983r.)

- Instrukcja Techniczna O-3 – Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – wydanie 1992r.

# Wytyczne:

- Wytyczne Techniczne G-1,5 – Szczegółowa osnowa pozioma, projektowanie, pomiar i opracowania wyników, wydanie 1990 r. wraz z uzupełnieniami dotyczącymi wyznaczenia położenia punktów metoda GPS.

- Wytyczne Techniczne G-2.5 – Szczegółowa pozioma i wysokościowa osnowa geodezyjna, projektowanie, pomiar  i opracowania wyników, wydanie 2002 r.

- Wytyczne Techniczne G-1,6 – Przeglądy i konserwacje punktów geodezyjnych,                                             grawimetrycznych i magnetycznych – wydanie 1986r.

- Wytyczne Techniczne G-1,9 – Katalog znaków geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktów - wydanie 1984r.

# Rozporządzenia:

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15.04.1999r.  w sprawie sposobu ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. Nr 45, poz. 454 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. z 2000. Nr 70 poz. 821),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów udostępnienie tych  baz ( Dz. U. nr 78, poz. 837).

# 3.2.Ogólna charakterystyka obiektu i materiałów w ośrodku

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje teren miasta i gminy Zalewo o powierzchni 25395 ha, w tym :

- miasto Zalewo – 822 ha -2 obręby ewidencyjne

- grunty zabudowane i zurbanizowane – 122 ha

- jezioro -  506 ha

- gmina( obszar wiejski)  Zalewo -  24571 ha

- 23 obręby ewidencyjne

- tereny zabudowane i zurbanizowane – 639 ha

- lasy i zadrzewione i zakrzaczone - 5552 ha

- grunty pod wodami –jeziora - 3138 ha

- „Bank osnów” zawierający informacje dotyczące osnów I, II, klasy oraz osnowy   pomiarowej,

- szkice przeglądowe osnowy poziomej  w skali 1 :10 000 – istniejące arkusze z zasięgu opracowania (12 ark.): 221.242, 221.244, 221422, 221.424, 221.442, 222.131, 222.133, 222.312, 222.311, 222.313, 222.314, 222.331.

- katalogi punktów niwelacyjnych

- szkic sieci niwelacyjnej

- rastry map topograficznych w skali 1 : 10 000.

- Punkty osnowy poziomej I klasy:

na obszarze opracowania i w jego bliskim sąsiedztwie znajduje się 6 punktów osnowy poziomej I  klasy.

- Punkty osnowy poziomej II klasy:

na obszarze opracowania i w jego bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się 19 punktów osnowy II klasy.

- punkty triangulacji lokalnego znaczenia III i IV klasy.

3.3. ETAP  I

# 1. Prace przygotowawcze niezbędne do wykonania projektu:

- zebranie w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Iławie danych dotyczących osnów istniejących na obszarze opracowania, oraz w bezpośredniej bliskości,

- przeprowadzenie ogólnego rozpoznania zakresu opracowania wraz z terenem przyległym w zakresie niezbędnym do prawidłowego opracowania projektu osnowy.

2. Wykonanie przeglądu punktów poziomej osnowy I i II klasy na obszarze miasta i gminy Zalewo i w jego bezpośrednim sąsiedztwie oraz ustalenie zakresu prac konserwatorskich, opracowanie projektu osnowy III klasy metodą GPS (możliwość stosowania metody poligonowej)  na  obszarze miasta i gminy Zalewo.

- Prace przygotowawcze do wykonania projektu.

- Wykonanie przeglądu  punktów I i II klasy i ustalenie zakresu prac konserwacyjnych.

- Opracowanie projektu technicznego osnowy szczegółowej III klasy w technologii GPS   (możliwość stosowania metody poligonowej) dla obszaru miasta i gminy.

- Wykonanie operatu z przeglądu osnowy I i II klasy ( 2 egz. ).

3. Wykonanie przeglądu  punktów I i II klasy na terenie opracowania i jego bezpośrednim sąsiedztwie.

W ramach przeglądu należy:

- odszukać punkty osnowy i ich punkty kierunkowe na podstawie miar   uwidocznionych na opisach topograficznych (zaktualizować opisy topograficzne),

- dokonać oceny znaków na centrze i punktach kierunkowych,

- sprawdzić wizury na punkty kierunkowe oraz dokonać oceny możliwości  wykonania przecinek,

- zbadać stan techniczny zabudowy punktów,

- zbadać aktualny zapis dotyczący właścicieli lub użytkowników gruntów, na których jest osadzony znak,

- informację odnośnie stanu słupa na centrze i punktach kierunkowych, stanu wież, istnienia wizur, należy wypisać na odwrotnej stronie opisu topograficznego,

Zakres prac konserwacyjnych ustalonych w trakcie przeglądu punktów I i II klasy należy przedstawić w tabeli pt. “Wykaz punktów po wywiadzie i przeglądzie”.

# 4. Wykonanie inwentaryzacji istniejących osnów.

- Inwentaryzacji będą  podlegały punkty istniejących osnów poziomych, które mogą być  wykorzystane do realizacji projektu osnowy szczegółowej III kl. Generalnie na terenie gminy i miasta Zalewo nie ma punktów poligonowych spełniających kryteria dokładnościowe osnowy  szczegółowej III kl. Dlatego koncepcja projektu  nowej  osnowy szczegółowej III kl, powinna zakładać założenie (szacunkowo 500 punktów) nowych punktów optymalnie zabezpieczających prognozowane  procesy inwestycyjne oraz potrzeby  mapy zasadniczej.

- Należy ustalić i odszukać punkty nawiązania poziomego i wysokościowego niezbędne do realizacji projektu.

- Na aktualizowanych opisach topograficznych należy podać informację odnośnie stanu technicznego punktu, wizury na punkty sąsiednie, podać aktualnego właściciela gruntu na   którym został posadowiony znak. Odszukane punkty nawiązania wysokościowego – określić   ich dokładne położenie, np. podać współrzędne.

- Wyniki inwentaryzacji należy przedstawić w formie tabelarycznej i graficznej. Na odbitce ze    szkicu osnowy zaznaczyć kolorami różne stany techniczne zinwentaryzowanych punktów.

5. Opracowanie projektu osnowy szczegółowej III klasy.

Opracowanie projektu osnowy szczegółowej III klasy metodą GPS, poligonową.

Projekt osnowy należy opracować na odbitkach ze szkiców osnów 1:10000, wykorzystując rastry map topograficznych w skali 1:10000. Wykazać punkty osnowy poziomej i wysokościowej I i II klasy, punkty triangulacji lokalnego znaczenia, punkty osnów szczegółowych i poligonowych z zaznaczeniem, które zostały włączone do projektowanej osnowy, a które punkty będą dowiązane jako punkty bliskie. Na obszarze miasta i  gminy Zalewo, szacuje się, że należy zaprojektować ok. 500 nowych punktów osnowy szczegółowej III kl metodą GPS, poligonową. Na terenach zwartych kompleksów leśnych dopuszcza się  projektowanie pary punktów, natomiast na pozostałym obszarze po 3 punkty w grupie tak zlokalizowanych, aby istniała wizura pomiędzy nimi. Punkty osnowy należy zanumerować 
w sekcjach map 1: 10000 cyframi arabskimi w przedziale 1000-1999 po uprzednim uzgodnieniu z PODGiK w Iławie. Punkty adaptowane będą miały podwójną numerację 
w postaci ułamka: w liczniku nowy numer w kolorze czerwonym, w mianowniku nr dotychczasowy. Po sporządzeniu roboczej wersji projektu, należy ją przedstawić do analizy Geodecie Powiatowemu w Iławie.

Projekt techniczny należy wykonać  w 2 egzemplarzach i po uzyskaniu pozytywnej opinii Geodety Powiatowego w Iławie oraz po zatwierdzeniu przez Starostę Powiatu Iławskiego, zostanie przekazany do  PODG iK  w Iławie jako:

- projekt osnowy poziomej III klasy (do zasobu),

- projekt osnowy poziomej III klasy (do realizacji).

6. Wykonanie operatu z przeglądu i drobnej konserwacji osnowy I i II klasy

Należy sporządzić w dwóch egzemplarzach operat z przeglądu osnowy poziomej I i II klasy na obszarze opracowania wraz z terenem przyległym w celu przekazania do zasobu CODGiK w Warszawie.

7. Założenie osnowy szczegółowej poziomej III klasy w technice GPS lub metodą poligonową (adaptowanej  i nowo założonej) zgodnie z zatwierdzony projektem.

7.1.  Do prac polowych należy:

a) Stabilizacja punktów ziemnych.

Punkty osnowy szczegółowej III klasy należy stabilizować zespołem znaków typ 42b - słup betonowy o wymiarach (15x15) (25x25) x 75 z rurką metalową w głowicy jak znak nadziemny oraz płyta betonowa z krzyżem (20x20) x 10 znak podziemny.

Na punktach włączonych można przyjąć istniejącą stabilizację zespołem znaków 42a - słup betonowy (15x15) x 70, podcentr płyta betonowa (20x20) x 10 typ 36, 37, 38, 39. Inny typ stabilizacji należy wymienić na typ 42b.

Dla wszystkich  punktów osnowy III kl. należy sporządzić  opisy topograficzne.

Na opisach topograficznych punktów włączonych do nowej osnowy należy wpisać właściwy numer i podać informację:

adaptowany punkt nr ______________

lub identyczny z punktem numer ______________

Przy czym adaptowany to punkt włączony z istniejącą stabilizacją, identyczny to punkt na którym był wymieniony zespół znaków bądź nastąpiła wymiana słupa na typ 42 b.

# b) wykonanie pomiarów geodezyjnych

- Pomiar na  punktach w technice GPS należy dokonywać zgodnie z Wytycznymi Technicznymi  G-2.5. Długość obserwacji należy uzależnić od zastosowanej metody (statycznej lub statycznej szybkiej), rodzaju odbiorników, długości wektorów i warunków zewnętrznych,

- Pomiar punków poligonowych należy dokonać  metodą klasyczną przy zastosowaniu tachimetrów elektronicznych z automatyczną rejestracją przy spełnieniu warunków zawartych w Wytycznych technicznych G-2.

7.2.  W ramach opracowania kameralnego:

  - wyrównanie osnowy należy wykonać metodą ścisłą, jednocześnie dla punktów ziemnych  z wykorzystaniem wszystkich wykonanych i adaptowanych obserwacji w układzie 1965 oraz układzie 2000, punktom osnowy poziomej nadać wysokości  w układach Kronsztadt 60 i Kronsztadt 86.

  - wykonać opisy topograficzne dla wszystkich punktów założonej osnowy (punkty nowe i adaptowane), zaktualizować istniejące na opisie oraz podać współrzędne pełne X,Y i wysokość H w układzie Kronsztad 60 i Kronsztad 86.

  - wykonać wykazy miar i współrzędnych oraz rzędnych (w tym i z pomiaru GPS) dla każdego arkusza map w skali 1:10000,

  - sporządzić w formie numerycznej wykaz współrzędnych wraz z opisami topograficznymi  i uzupełnić istniejącą bazę osnów w programie Bank Osnów dla Windows.

  - na wylotach rastrów map topograficznych w skali 1: 10000 sporządzić szkice przeglądowe szczegółowej osnowy poziomej III klasy.

  - sporządzić w formie tabelarycznej w układzie sekcyjnym 1:10000, zestawienie punktów adaptowanych i bliskich z podanymi współrzędnymi dotychczasowymi i nowymi, obliczonymi różnicami oraz przeprowadzoną analizą tego zestawienia

  - wykonać w formie numerycznej wyniki wyrównania sieci,

  - skompletowanie operatu technicznego z wykonania poszczególnych zadań  należy wykonać zgodnie z Instrukcja techniczną – O-3.

7.3. Punkty nawiązania i inne punkty istniejące projektowane do włączenia do sieci

    - należy sprawdzić czy punkty nawiązania są równomiernie rozłożone 
i zabezpieczają   prawidłowe wyznaczenie współrzędnych oraz czy klasy punktów są odpowiednie do metody   pomiaru. Dla wyznaczenia punktów III klasy, punktami nawiązania mogą być punkty klasy I,  II, IIIs gdzie s-GPS.

    - określenie wysokości punktów osnowy szczegółowej III kl należy wykonać 
z dokładnością wymaganą do opracowań map syt – wys w skali 1:500 (ograniczony zakres ).

7.4. Metoda  pomiaru

- zależy od warunków terenowych lokalizacji i stabilizacji punktów oraz  istniejącego stanu osnów  klas  wyższych.

# 7.5. Stopień zagęszczenia punktami

- projektowana sieć powinna spełniać kryteria zagęszczenia:

  - 1 pkt / 10-20 ha   na terenach zainwestowanych

  - 1 pkt/20-50 ha na terenach rolnych

  - 1pkt/50-120 ha na terenach zwartych kompleksów leśnych

7.6. Wywiad w terenie powinien objąć:

- przegląd punktów nawiązania (stan ich stabilizacji, widoczność wizur na punkty sąsiednie i punkty kierunkowe oraz rozpoznanie warunków do pomiaru GPS, ewentualnie poligone,

- przegląd punktów istniejących sieci III klasy i innych punktów im bliskich, (stan stabilizacji, widoczność na punkty sąsiednie w ciągu i bliskie),

- ustalenie lokalizacji punktów nowych z uwzględnieniem informacji zawartych 
w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy”,

- należy zbadać aktualny zapis dotyczący właścicieli lub użytkowników gruntów, na których jest osadzony znak,

- zakres prac konserwacyjnych ustalonych w trakcie przeglądu punktów I i II klasy należy przedstawić w tabeli „ Wykaz punktów po wywiadzie i przeglądzie”,

- wyniki wywiadu powinny być uwidocznione na odbitkach opisów topograficznych kolorem czerwonym z podaniem daty i nazwiska wykonującego, z zaznaczeniem lokalizacji projektowanych nowych punktów III kl i adaptowanych.

7.7. Projekt techniczny powinien zawierać:

  - Opis techniczny projektu, a w nim:

    - klasę projektowanej sieci,

    - wykaz obowiązujących przepisów technicznych,

    - zasięg projektowanej sieci (arkusze mapy i pow. obszaru),

    - metodę pomiaru,

    - wykaz punktów dowiązania poziomego i wysokościowego z podaniem klas,

    - liczbę punktów wyznaczanych z charakterystyką sieci,

    - metody i dokładność pomiaru,

    - typy znaków przewidziane do stabilizacji,

    - stopień zagęszczenia punktami sieci,

    - sposób wyrównania obserwacji, układy współrzędnych ostatecznych,

- Opisy topograficzne punktów nawiązania, adaptowanych, związywanych - punkty  nowe

  - w miarę dokładne określenie ich usytuowania z wstępnym uzgodnieniem 
z właścicielami gruntów na ich posadowienie,

- Szkic projektu opracowany na mapie w skali 1:50000, na którym powinny być wniesione   punkty istniejącej osnowy I i II klasy oraz punkty nawiązania do pomiaru GPS,

- Szkic projektu opracowany na mapie w skali 1:10000, na którym powinny być wniesione wszystkie punkty osnowy znajdujące się na danym obszarze z przedstawieniem w sposób zróżnicowany:

- punktów nawiązania dla metody GPS i metody klasycznej,

- punktów nowo wyznaczonych do pomiaru GPS,

- punktów nowo wyznaczanych metodą klasyczną z rozróżnieniem adaptowanych 
i nowych,

- kierunków nawiązań kątowych,

- punktów nawiązania wysokościowego,

- punktów bliskich przewidzianych do dowiązania

- przebiegu projektowanych ciągów

7.8. Osnowa pozioma III klasy – metoda klasyczna:

- ciąg poligonowy powinien być dowiązany obustronnie kątowo i liniowo do punktów  nawiązania lub punktów węzłowych

- ciągi powinny być zbliżone do równobocznych i prostoliniowych

- długości pojedynczych ciągów nie powinny przekraczać 4,5 km, a ciągi wyznaczające punkty  węzłowe 3km,

- długość boków w ciągach powinny być w granicach 150-600m, przeciętnie nie mniejsze niż 300 m, a stosunek długości boków sąsiednich nie powinien być mniejszy niż 1:2. Jeśli zachodzi konieczność skrócenia długości poniżej 150m, a przeciętna długość boku jest mniejsza niż 200 m, pomiar takiego ciągu powinien być wykonany 
z podniesioną dokładnością,

- dla wzmocnienia konstrukcji w miarę możliwości siec powinna mieć nawiązanie boczne na punkty istniejące dobrze widoczne z wielu miejsc (kościół, wieża),

Projekt osnowy należy opracować na wylotach z rastrów map topograficznych w skali 1:10000. Należy wykazać punkty osnowy poziomej i wysokościowej I i II klasy, punkty triangulacji lokalnego znaczenia, punkty osnów szczegółowych i poligonowych 
z zaznaczeniem, które zostały włączone do projektowanej osnowy, a które punkty będą dowiązane jako punkty bliskie. Punkty osnowy należy zanumerować w sekcjach map 1: 10 000 cyframi arabskimi w przedziale 1000-1999 po uprzednim uzgodnieniu z PODG iK  w Iławie. Punkty adaptowane będą miały podwójną numerację w postaci ułamka: w liczniku nowy numer w kolorze czerwonym w mianowniku nr dotychczasowy.

Na obszarze miasta i  gminy Zalewo, zakłada się, że  należy zaprojektować około 500 nowych punktów  metodą GPS lub poligonową.     Na terenie zwartych kompleksów leśnych należy projektować pary punktów, natomiast na pozostałym obszarze po 3 punkty w grupie tak zlokalizowanych aby istniała wizura pomiędzy nimi.

7.9. Technika GPS

Projektowane punkty powinny tworzyć grupy 2-3 punktów tak, aby była widoczność między nimi. Sieci wyznaczane metodą satelitarną muszą mieć określoną współrzędną H (wysokość normalną) w układzie odniesienia Kronsztadt 86. Dla jej wyznaczenia sieć powinna być dowiązana wysokościowo minimum do 3 pkt równomiernie rozłożonych na obszarze opracowania. Punktami nawiązania powinny być ziemne znaki osnowy wysokościowej klasy I-III.

# 7.10. Lokalizacja punktów nowo projektowanych:

- znaki naziemne powinny być zaprojektowane wzdłuż szos – dróg, w miejscach w których będą najmniej narażone na zniszczenie – uszkodzenie, najlepiej na miedzach.

- odległość miedzy znakami (dł. odcinków) na terenach zurbanizowanych – warunek dobrej widoczności, 150 – 600 m, na pozostałych terenach 2 km.

# 7.11. Dokumentacja

Po sporządzeniu roboczej wersji projektu, należy ją przedstawić do analizy Geodecie Powiatowemu w Iławie.

Projekt techniczny zostanie wykonany w 2 egzemplarzach i po uzyskaniu pozytywnej opinii Geodety Powiatowego w Iławie, zatwierdzony przez Starostę Powiatu Iławskiego, a następnie przekazany:

- PODGiK w Iławie projekt osnowy poziomej III klasy do zasobu Ośrodka,

- projekt osnowy poziomej III klasy (do realizacji),

# 7.12. Wykonanie operatu z przeglądu  osnowy I i II klasy

Należy sporządzić w dwóch egzemplarzach operat z przeglądu  osnowy poziomej I i II klasy na obszarze opracowania wraz z terenem przyległym w celu przekazania dla CODGiK 
w Warszawie.

# 3.4. ETAP II

# 1. Założenie osnowy szczegółowej poziomej III klasy oraz wykonanie niwelacji dla punktów osnowy szczegółowej zgodnie z zatwierdzonym projektem.

W ramach prac polowych – pomiar powinien spełniać następujące warunki:

- pomiar kątów i kierunków wykonany w 2 seriach,

- dopuszczalna różnica w wynikach miedzy seriami nie przekracza 30 cc,

- pomiar metoda kątową, a na punktach węzłowych metodą kierunkową,

- średni błąd kierunku nie przekracza 20 cc,

- pomiar długości boków wykonany w 2 seriach,

- różnica miedzy seriami nie przekracza podwójnej wartości błędu standardowego [ms = + - (a + bx D],

- wartość składowych błędu standardowego dalmierza powinny spełniać warunek a=< 0,01 m,  b=< 0,01 m,

- punktami nawiązania powinny być punkty klasy Is, I, IIs, II, IIIs.

# a. Stabilizacja punktów ziemnych.

Punkty osnowy szczegółowej III klasy będą stabilizowane zespołem znaków typ 42b - słup betonowy o wymiarach (15x15) (25x25) x 75 z rurką metalową w głowicy jak znak nadziemny oraz płyta betonowa z krzyżem (20x20 x 10)  znak podziemny.

Na punktach włączonych można przyjąć istniejąca stabilizację zespołem znaków 42a - słup betonowy (15x15) x 70, podcentr płyta betonowa (20x20) x 10 typ 36, 37, 38, 39. Inny typ stabilizacji należy wymienić na typ 42b.

Na opisach topograficznych punktów włączonych do nowej osnowy należy wpisać numer właściwy i podać informację:

adaptowany punkt nr ______________

lub identyczny z punktem numer ______________

Przy czym adaptowany to punkt włączony z istniejącą stabilizacją, identyczny to punkt na którym był wymieniony zespół znaków bądź nastąpiła wymiana słupa na typ 42 b.

Przekazanie znaków pod ochronę władającemu gruntem lub budynkiem powinno nastąpić

niezwłocznie po osadzeniu znaku.

2.  W ramach opracowania kameralnego:

wyrównanie osnowy należy wykonać metodą ścisłą, jednocześnie dla punktów ziemnych z wykorzystaniem wszystkich wykonanych i adaptowanych obserwacji w układzie 2000, wysokości punktów osnowy podać w  układach Kronsztadt60 i Kronsztadt 86, wykonać opisy topograficzne dla wszystkich punktów założonej osnowy (punkty nowe 
i adaptowane),wykonać wykazy miar i współrzędnych oraz rzędnych (w tym i z pomiaru GPS) dla każdego arkusza map w skali 1:10 000,

sporządzić w formie numerycznej wykaz współrzędnych wraz z opisami topograficznymi umożliwiający ich dodanie do istniejącej bazy osnów w programie Bank Osnów dla Windows.

zaktualizować istniejące sekcje osnów lub  założyć brakujące w skali 1: 10 000,

sporządzić w formie tabelarycznej w układzie sekcyjnym 1:10 000, zestawienie punktów adaptowanych i bliskich z  podanymi współrzędnymi dotychczasowymi i nowymi, obliczonymi różnicami oraz  przeprowadzoną analizą tego zestawienia, wykonać w formie numerycznej wyniki wyrównania sieci,

Kompletowanie dokumentacji

Materiały powstałe w toku opracowania dzieli się na dwie części:

a) akta postępowania tj.:

- zlecenie roboty,

- zgłoszenie roboty,

- umowy i dokumentacje techniczne,

- dzienniki roboty

- protokoły odbioru roboty,

b) dokumentację techniczną tj.:

- zasób bazowy ZB – (dokumenty źródłowe),

- zasób użytkowy ZU – (dokumenty służące do dalszego udostępnienia),

- zasób przejściowy OT ( inne pomocnicze dokumenty)

Skompletowane zbiory dokumentów powinny być odpowiednio oznaczone i powinny zawierać informacje dotyczące:

- Wykonawcy, tytułu zbioru, nr KERG, grupy asortymentowej, dane osoby odpowiedzialnej za   prace, datę sporządzenia.

- Dokumenty w zbiorach powinny być ponumerowane, podpisane, posiadać datę   sporządzenia,

- oznaczone nr KERG- Dokumentację do ośrodka przekazuje się w postaci drukowanej i   komputerowej, której formę należy  uzgodnić z PODGiK w Iławie.

POZOSTAŁE WYMAGANIA:

            - Wszelkie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia materiały Wykonawca pozyskuje we własnym zakresie i na własny koszt.

            - Podstawą wystawienia faktury jest przyjęcie pracy bez zastrzeżeń przez Zamawiającego odnotowane w protokole zdawczo – odbiorczym.

            - Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom.

Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV:

- 71.35.43.00-7	Usługi badań katastralnych

- Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia – 30.11.2011 r.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania      tych warunków

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

    - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

    - posiadania wiedzy i doświadczenia;

    - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

    - sytuacji ekonomicznej i finansowej;

    - braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych.

5.2. Zamawiający uzna warunki udziału w postępowaniu za spełnione, jeżeli wykonawca wykaże, że:

5.2.1. W zakresie warunku wskazanego w pkt. 5.1.1. SIWZ posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania dla uznania, że Wykonawca spełnia ww. warunek Zamawiający żąda, by Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do formularza ofertowego. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia o spełnieniu warunku, o którym mowa powyżej.

5.2.2. W zakresie warunku wskazanego w pkt 5.1.2. SIWZ posiadania wiedzy 
i doświadczenia dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek Zamawiający żąda, by Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do formularza ofertowego. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia o spełnieniu warunku, o którym mowa powyżej.

5.2.3. W zakresie warunku wskazanego w  pkt 5.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zmówienia Wykonawca wykaże, iż dysponuje minimum dwiema osobami posiadającymi uprawnienia zawodowe w zakresie geodezyjne pomiary sytuacyjno – wysokościowe, realizacyjne 
i inwentaryzacyjne lub równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniejszych aktów prawnych oraz złoży oświadczenie o spełnieniu warunku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do formularza ofertowego. Weryfikacja spełniania tego warunku dokonana zostanie na podstawie wypełnionego formularza stanowiącego załącznik Nr 4 do formularza ofertowego oraz złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku zgodnie 
z wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do formularza ofertowego.

5.2.4. W zakresie warunku wskazanego w pkt 5.1.4. znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek Zamawiający żąda, by Wykonawca złożył oświadczenie 
o spełnieniu warunku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do formularza ofertowego
Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia 
o spełnieniu warunku, o którym mowa powyżej.

5.2.5. W zakresie warunku wskazanego w pkt. 5.1.5. wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda by Wykonawca nie później niż na dzień składania ofert wykazał brak podstaw do wykluczenia z postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp. Weryfikacja spełniania warunku nastąpi na podstawie załączonego przez Wykonawcę dokumentu, o którym mowa w pkt 6.1.2.2., 6.1.2.3., 6.1.2.4. SIWZ oraz złożonego oświadczenia zgodnie z załącznikiem Nr 2 do formularza ofertowego.

5.3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.  Ocena potwierdzenia czy Wykonawca wykazał spełnienie warunków zawartych w pkt 5.1.nastąpi na podstawie dołączonego przez Wykonawcę do oferty pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do formularza ofertowego.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

6.1. Wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem ofertowym na załączniku Nr 1 do SIWZ, niżej wymienione dokumenty i oświadczenia:

6.1.1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków określonych 
w art. 22 ust. 1 ustawy, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany 
w części 5 SIWZ należy złożyć:

      - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, złożone zgodnie 
z wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do formularza ofertowego; W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie ww. dokument może złożyć lider bądź wszyscy Wykonawcy.

      - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik Nr 4 do formularza ofertowego na którym zawarte jest oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

6.1.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia 
z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy należy złożyć

      - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (zgodnie wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do formularza ofertowego). W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie ww. dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę

      - Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2) ustawy - zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do formularza ofertowego. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie ww. dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę.

      - Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie ww. dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę.

      - Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie ww. dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę

6.1.3. Jeżeli wykonawca korzysta z zasobów innych podmiotów składa:

      - Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik Nr 3 do formularza ofertowego.

6.2.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

6.2.1. zamiast dokumentu, o którym mowa w części 6 SIWZ pkt. 6.1.2.2., 6.1.2.3., 6.1.2.4. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

- nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

6.2.2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – nie wydaje się dokumentów, o których mowa w części 6.2. pkt 6.2.1. lit. a) i b) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów ich wystawienia.

6.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

6.3.1.  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

6.3.2. W przypadku o którym mowa w pkt. 6.3.1., zgodnie z art. 23 ust. 2 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do:

a) reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo

b) reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

    - Treść  pełnomocnictwa wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie mogłaby identyfikować wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia, a także wskazywać jakiego postępowania dotyczy, nadto musi wskazywać ustanowionego pełnomocnika oraz określać zakres umocowania pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia udzieli „dalszego pełnomocnictwa”, upoważnienie do wykonania takiej czynności powinno jasno wynikać z pełnomocnictwa wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez wszystkich wykonawców ustanawiających pełnomocnika.

    - Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 6.3.3. SIWZ musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców.

    - Załączone do oferty dokumenty powinny potwierdzać, że osoby podpisujące pełnomocnictwo są uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

    - Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie 
z Wykonawcą występującym jako pełnomocnik pozostałych.

    - Wykonawcy składający ofertę wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

    - Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

    - W przypadku składania oferty wspólnej przez Wykonawców:

    - każdy Wykonawca składa dokument wskazany w pkt 6.1.2.2., 6.1.2.3, 6.1.2.4. części  6. SIWZ. Z kolei oświadczenie z pkt 6.1.1.1. składa lider bądź wszyscy Wykonawcy, oświadczenie z pkt 6.1.2.1 SIWZ składa każdy z wykonawców oddzielnie bądź łącznie na jednym dokumencie . Jeżeli liderem (pełnomocnikiem konsorcjum) jest podmiot nie będący Wykonawcą – również składa przedmiotowe oświadczenia;

    - oferta, składane dokumenty i oświadczenia winny być podpisane przez każdego z wykonawców lub ustanowionego pełnomocnika;

    - dokumenty wspólne np.: oferta cenowa, harmonogramy, formularze sprzętowe, formularze asortymentowo - cenowe itp. (jeżeli są wymagane 
w SIWZ) składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną,

    - wadium (jeżeli jest wymagane w SIWZ) może wnieść jeden z Wykonawców występujących wspólnie lub może być wystawione na wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną

    - wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie 
z podmiotem występującym jako pełnomocnik.

Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kopii. Dokumenty złożone w formie kopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność 
z oryginałem” na każdej stronie zawierającej tekst bądź inny znak graficzny 
i podpisane przez Wykonawcę lub osobę do tego upoważnioną. Podpis powinien być czytelny (imię i nazwisko), w przypadku parafowania strony należy przystawić pieczątkę imienną.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących tych Wykonawców są poświadczane za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę.

Pełnomocnictwo „za zgodność z oryginałem” poświadcza udzielający pełnomocnictwa do udziału w postępowaniu bądź notariusz.

Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

Osobami uprawnionymi do porozumienia się z Wykonawcami są:

- Witold Zimnowodzki  – w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia

- Dorota Rynkowska – w sprawach dotyczących procedury;

Godziny pracy urzędu: poniedziałek w godz. 	8.00 – 16.00

wtorek – piątek w godz. 	7.15 – 15.15

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: pisemnie, faxem na numer 89/649-66-00 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@powiat-ilawski.pl.

W trakcie postępowania oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną.  Jeżeli ww. dokumenty są przekazywane za pomocą faxu lub drogi elektronicznej zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Za wystarczający uważa się podpis osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie faksów lub poczty elektronicznej W przypadku nie potwierdzenia przez Wykonawcę odbioru w ciągu 24 godzin od dnia nadania ww. dokumentów Zamawiający do celów dowodowych posłuży się prawidłowym raportem nadania danych lub prawidłowego dokonania transmisji danych. Dokumenty tak przesłane należy następnie przekazać Zamawiającemu w formie pisemnej.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami musi być złożona 
w formie pisemnej.

8. Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający może tylko raz co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu na okres nie dłuższy niż 60 dni.

10. Opis sposobu przygotowania ofert

  - Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ.

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Do oferty należy załączyć wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami SIWZ – cześć 6.

  - Do oferty winny być dołączone pełnomocnictwa dla osób podpisujących wszystkie dokumenty ofertowe o ile prawo składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów załączonych do oferty (np. KRS).

  - Pełnomocnictwo określające zakres umocowania (z dokumentu powinien jasno wynikać zakres umocowania np.: składanie oświadczeń; potwierdzanie „za zgodność z oryginałem; udzielanie dalszych pełnomocnictw itp. a w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo winno określać czy pełnomocnik ma prawo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu czy reprezentowania i podpisania umowy) musi być w formie oryginału bądź kopii (poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez notariusza bądź osoby udzielające pełnomocnictwa) podpisane przez Wykonawcę lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

  - Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawców uznaje się:

- osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź innym rejestrze,

- osoby legitymujące się odpowiednim dokumentem stwierdzającym ustanowienie pełnomocnika, określającym zakres umocowania.

  - Oferta, złożone oświadczenia, dokumenty i inne załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osoby przez niego upoważnione.

  - Należy ponumerować kartki oferty.

  - Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - Oferta winna być napisana na maszynie do pisania lub ręcznie długopisem albo 
nieścieralnym atramentem, oferta może mieć także postać wydruku  komputerowego.

  - Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane  przez osoby podpisujące ofertę.

  - Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje jej odrzucenie.

  - Oferta winna być umieszczona w dwóch kopertach.

10.14.1.Koperta wewnętrzna winna być zamknięta, zaadresowana na Zamawiającego 
z oznakowaniem koperty jak w pkt 10.14.2. oraz oznakowana danymi Wykonawcy (w celu zwrócenia dokumentu Wykonawcy na wypadek poterminowego wpływu).

10.14.2. Koperta zewnętrzna powinna być zabezpieczona w sposób umożliwiający jednoznaczne stwierdzenie nienaruszalności dokumentu do czasu komisyjnego, publicznego otwarcia. Wymaga się oznakowania koperty poprzez następujący opis:

Przetarg nieograniczony poniżej 193.000 euro na wykonanie przeglądu punktów poziomej osnowy I i II klasy na obszarze miasta i gminy Zalewo i w jego bezpośrednim sąsiedztwie oraz ustalenie zakresu prac konserwatorskich, opracowanie projektu osnowy szczegółowej III klasy metodą GPS Nie otwierać przed 10.05.2011 r., godz. 09:30

10.14.3. Koperta zewnętrzna nie powinna zawierać oznakowania danymi Wykonawcy.

10.14.4. Data i godzina dostarczenia oferty do Zamawiającego będą odnotowane na kopercie zewnętrznej jako oficjalny termin złożenia oferty.

  - Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca może zastrzec, iż nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania. Winien on wówczas wyodrębnić te informacje w formie osobnego pakietu. Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA – NIE  UDOSTĘPNIAĆ  INNYM  UCZESTNIKOM  POSTĘPOWANIA”. Informacje mogą zostać zastrzeżone przez Wykonawcę nie później niż w terminie składania ofert.

  - Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom.

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

11. Określenie miejsca, terminu składania i otwarcia ofert.

11.1 Miejsce składania ofert:

Starostwo Powiatowe w Iławie

ul. Gen. Wł. Andersa 2A, 14-200 Iława

pokój 115 (sekretariat), I piętro

11.2. Termin składania ofert:

11.2.1. Termin składania ofert upływa o godz. 09:00 w dniu 10.05.2011 r.

11.2.2. Zamawiający przedłuży termin składnia ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach;

    - O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy pobrali SIWZ oraz zamieści tę informację na stronie internetowej;

    - Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

  - Zmiana lub wycofanie oferty

    - Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

    - W celu dokonania zmiany oferty, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie o zmianie oferty określając zakres i rodzaj tych zmian. Jeżeli wprowadzona zmiana spowoduje konieczność wymiany bądź przedłożenia nowych dokumentów – Wykonawca winien te dokumenty złożyć w kolejnej zamkniętej kopercie, oznaczonej jak przy składaniu ofert, z dopiskiem „ZMIANA”.

    - Wykonawca ma prawo przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę 
z postępowania. Warunkiem skutecznego wycofania oferty będzie dostarczenie do miejsca składania ofert przed upływem terminu do ich składania pisemnego oświadczenia Wykonawcy o wycofaniu oferty.

  - Otwarcie ofert

    - Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 10.05.2011 r. o godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1, ul. Andersa 2A, Iława.

    - Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

    - Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 
i warunków płatności zawartych w ofertach.

    - Informacje powyższe przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

- Opis sposobu obliczenia ceny

  - Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę za całość zamówienia.

  - W formularzu ofertowym Wykonawca podaje cenę brutto tj. z podatkiem VAT (cyframi 
i słownie) za cały przedmiot zamówienia a nadto wskazuje stawkę podatku VAT wyrażoną %. (jeżeli występuje).

  - Cena oferty jest ceną ustaloną na okres obowiązywania umowy z wybranym Wykonawcą i nie podlega zmianom z zastrzeżeniem pkt .16.3. SIWZ.

  - Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszt pozyskania materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia oraz koszt wykorzystania narzędzi niezbędnych do wykonania zamówienia.

  - Cena powinna zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę (niedopuszczalne są żadne negocjacje cenowe).

  - Stawkę podatku VAT należy podać zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004, Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

  - Cenę należy określić w walucie polskiej.

  - Cenę brutto podaną w formularzu oferty należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

  - Jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się 
w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę.

  - Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy nie mają obowiązku naliczania i odprowadzania podatku od towarów i usług, dla zapewnienia uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców, uwzględniają w cenie oferty podatek, który ma obowiązek zapłacić Zamawiający.

  - Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

  - Błędy w obliczeniu ceny będą powodem odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 6 ustawy.

13.  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

13.1. Sposób oceny ofert

    - Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa powołana przez kierownika zamawiającego.

    - Wszystkie otwarte oferty będą w pierwszej kolejności sprawdzane pod względem ich kompletności i zgodności z zasadami określonymi w ustawie z dnia 
29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych oraz wymogami SIWZ. Ocena ofert zostanie dokonana zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ.

    - Zamawiający dokona oceny ofert tych Wykonawców, którzy nie zostaną wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki określone w części 5 SIWZ.

    - Wykonawca, który nie spełni warunków udziału w postępowaniu będzie wykluczony.

    - Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

    - Oferta najkorzystniejsza to oferta, która uzyska największą ilość punktów.

    - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawy oczywistych omyłek w treści oferty.

    - Oferty, które nie spełniają wymogów ustawy lub SIWZ będą odrzucone.

13.2.Kryteria oceny ofert

13.2.1. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następującego kryterium

Najniższa cena brutto – 100%.

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów.

W zakresie kryterium oferta może uzyskać 100 punktów. Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:

Cena oferowana najniższa brutto

ilość punktów 	=					              x 100 pkt x 100%

badanej ceny oferty               Cena oferty badanej brutto

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który przedłoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu zawierającą najniższą cenę brutto spośród wszystkich ważnie złożonych ofert.

##### UWAGA!

Zgodnie z art. 91 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty, ze względu na to, że zostaną złożone oferty 
o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.

- Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

  - Po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie 
i miejscu zawarcia umowy.

  - Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

  - Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej w sposób określony w art. 27 ust. 2 albo 10 dni jeżeli zostanie przesłane w inny sposób, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

  - Zamawiający może zawrzeć umowę z pominięciem terminów określonych w pkt 14.3. SIWZ gdy zajdą przesłanki określone w art. 94 ust. 2 ustawy.

  - Wybrany w postępowaniu o zamówienie Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień zawodowych w zakresie geodezyjne pomiary sytuacyjno – wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne dla osób wymienionych w ofercie.

  - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zajdą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 Prawa zamówień publicznych.

  - W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przed zawarciem umowy Zamawiający żąda umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

  - Przed zawarciem umowy z podwykonawcą Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji projekt tejże umowy (art. 6471 KC).

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Istotne dla stron postanowienia treści umowy. Przewidywane zmiany umowy.

  - Istotne postanowienia umowy zawarte są w załączniku Nr 2 do SIWZ.

  - Oświadczenie Wykonawcy o akceptacji warunków umowy zawarte jest w pkt 6 Formularza ofertowego, a zatem podpisanie tego formularza jest jednocześnie złożeniem oświadczenia  przez Wykonawcę o akceptacji treści i warunków przyszłej umowy.

  - Zamawiający przewiduje możliwość zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:

16.3.1.termin realizacji ulegnie zmianie, gdy:

a) warunki atmosferyczne uniemożliwią wykonywanie usługi; Wykonawca poinformuje na piśmie Zamawiającego o niemożności wykonania zamówienia w umownym terminie z podaniem uzasadnienia nie wykonania 
i udokumentowaniem wpływu warunków atmosferycznych na termin realizacji.

b) wystąpi konieczność wykonania badań i ekspertyz. Wykonawca na piśmie poinformuje Zamawiającego o konieczności wykonania badań i ekspertyz uzasadniając potrzebę ich wykonania. Zamawiający przedłuży termin realizacji zamówienia o czas niezbędny na wykonanie ww. badań.

16.3.2. cena oferty ulegnie zmianie jeżeli:

a) w wyniku zmiany ustawy o podatku od towarów i usług zmieni się stawka podatku VAT wskazana w ofercie Wykonawcy. Wykonawca poinformuje 
o zmianie Zamawiającego na piśmie. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione na kwotę wynikającą ze zmienionej stawki VAT obowiązującej 
w dacie powstania obowiązku podatkowego. Zamawiający wyliczy z ceny brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie cenę netto. Zamawiający dokona zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w ten sposób, że zmieni o punkty procentowe 
(o które zmieni się stawka VAT) wynagrodzenie brutto Wykonawcy poprzez dodatnie do wyliczonej ceny netto nowej kwoty VAT.

16.3.3. Jeżeli w trakcie realizacji umowy Wykonawca złoży oświadczenie 
o zaprzestaniu realizacji przez podwykonawcę niniejszej umowy zmianie ulegnie umowa w zakresie podwykonawcy. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy 
z nowym podwykonawcą.

16.3.4. Jeżeli nastąpi zmiana osób posiadających uprawnienia w zakresie geodezyjne pomiary sytuacyjno – wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne wskazanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wówczas Wykonawca poinformuje o tym fakcie Zamawiającego na piśmie wskazując z imienia 
i nazwiska nowe osoby. Przy czym osoby winny posiadać kwalifikacje, doświadczenie oraz uprawnienia zawodowe co najmniej takie jakich żądał Zamawiający w SIWZ. Wykonawca na potwierdzenie posiadania uprawnień złoży zaświadczenie właściwego podmiotu o nadaniu stosownych uprawnień. Zamawiający musi wyrazić zgodę na zmianę ww. osób.

16.4. Po zaakceptowaniu przez strony zmian wymienionych w pkt 16.3.zawarty zostanie aneks do umowy.

- Środki ochrony prawnej

Środki ochrony prawnej określone przez Dział VI  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, przysługują Wykonawcom i uczestnikom konkursu, a także innym podmiotom, jeżeli mają interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli szkodę 
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

17.1 ODWOŁANIE

17.1.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

17.1.2. W przypadku postępowań, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

17.1.2.1.  opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału 
w postępowania;

17.1.2.2.  wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

17.1.2.3.  odrzucenia oferty odwołującego.

17.1.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

17.1.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminach określonych w art. 182 ustawy.

17.2. INFORMOWANIE O NARUSZENIU USTAWY:

17.2.1. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

17.2.2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej informując o tym Wykonawców 
w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

17.2.3. Na czynności wymienione w pkt 17.2.2. nie przysługuje odwołanie z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy.

- Informacja na temat zamówień uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

- Oferty częściowe i wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Wyjaśnienia i zmiany SIWZ

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

  - Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu o którym mowa 
w pkt 20.1 Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

  - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 
o wyjaśnienie treści SIWZ.

  - Zamawiający jednocześnie przekazuje wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz umieści je na stronie internetowej bez ujawniania źródła zapytania.

Załączniki do SIWZ

| Załącznik Nr 1 | Formularz ofertowy |
| --- | --- |
| Załącznik Nr 2 | Istotne postanowienia umowy |

Iława, dn. 28.04.2011 r.

# Załącznik Nr 1 do SIWZ

..................................... dnia .......................

.........................................................

pieczęć Wykonawcy/wykonawców

## FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym poniżej 193.000 euro na wykonanie przeglądu punktów poziomej osnowy I i II klasy na obszarze miasta 
i gminy Zalewo  i w jego bezpośrednim sąsiedztwie oraz ustalenie zakresu prac konserwatorskich, opracowanie projektu osnowy szczegółowej III klasy metodą GPS składamy niniejszą ofertę i OŚWIADCZAMY, ŻE:

            - oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

| brutto: | .................................................................................................................................zł |
| --- | --- |
| słownie cena brutto: | .................................................................................................................................zł |
| w tym podatek VAT wg stawki: | ......................% |

            - termin realizacji zamówienia: 30.11.2011 r.

            - zapoznaliśmy się z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, akceptujemy ją  i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, a także zobowiązujemy się do ścisłego przestrzegania określonych w  niej warunków;

            - otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty;

            - uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

            - zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy. Postanowienia te akceptujemy. 
W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się, do zawarcia umowy przy uwzględnieniu wymienionych postanowień w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

            - uprawnionym przedstawicielem do kontaktów z Zamawiającym jest Pan/Pani ……………………............................................, tel. …………………………...............; fax: .........................................................., adres e-mail:................................................ .

            - zamówienie wykonamy samodzielnie / z udziałem podwykonawców* (*niepotrzebne skreślić); Podwykonawca wykona część zamówienia:

................................................................................................................................................................................................................................................................................

(wymienić jaka cześć zamówienia zostanie powierzona podwykonawcy)

            - oferta nie zawiera / zawiera* (*niepotrzebne skreślić) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

            - Załącznikami do niniejszej oferty są:

| Załącznik Nr 1 | Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych |
| --- | --- |
| Załącznik Nr 2 | Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych |
| Załącznik Nr .... | ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... |
| Załącznik Nr .... | ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... |
| Załącznik Nr .... | ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... |
| Załącznik Nr .... | ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... |
| Załącznik Nr ..... | ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... |
| Załącznik Nr ..... | ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... |

            - Nasza oferta zawiera …….......... ponumerowanych kart.

..............................................

(pieczęć i podpis Wykonawcy/-ów)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 1 do formularza ofertowego

Postępowanie znak: OSO.272.5.2011

# O Ś W I A D C Z E N I E

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193.000 euro na wykonanie przeglądu punktów poziomej osnowy I i II klasy na obszarze miasta i gminy Zalewo i w jego bezpośrednim sąsiedztwie oraz ustalenie zakresu prac konserwatorskich, opracowanie projektu osnowy szczegółowej III klasy metodą GPS oświadczam(-my), że Wykonawca(-y) którego(-ych) reprezentuję(-emy) spełnia(-ją) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie 
z  art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm).

...............................................

miejscowość i data

......................................................

(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych do

reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 2 do formularza ofertowego

Postępowanie znak: OSO.272.5.2011

# O Ś W I A D C Z E N I E

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193.000 euro na wykonanie przeglądu punktów poziomej osnowy I i II klasy na obszarze miasta i gminy Zalewo i w jego bezpośrednim sąsiedztwie oraz ustalenie zakresu prac konserwatorskich, opracowanie projektu osnowy szczegółowej III klasy metodą GPS oświadczam(-my), że Wykonawca(-y) którego(-ych) reprezentuję(-emy) nie podlega (-ją) wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm) w tym również brak jest podstaw do wykluczenia mnie (nas) z postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

...............................................

miejscowość i data

......................................................

(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych do

reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 3 do formularza ofertowego

ZOBOWIĄZANIE INNYCH PODMIOTÓW DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓW NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Ja

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

(pieczęć / nazwa podmiotu udostępniającego zasoby)

zobowiązuję się do udostępnienia zasobów niezbędnych do wykonania zamówienia 
w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193.000 euro na wykonanie przeglądu punktów poziomej osnowy I i II klasy na obszarze miasta i gminy Zalewo i w jego bezpośrednim sąsiedztwie oraz ustalenie zakresu prac konserwatorskich, opracowanie projektu osnowy szczegółowej III klasy metodą GPS

w okresie od dnia podpisania umowy do całkowitego zakończenia realizacji zadania.

........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

(rodzaj udostępnianych zasobów do wykonania zadania)

.............................., dnia ..................

...................................................................

podpisy osób składających oświadczenie

*niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 4 do formularza ofertowego

WYKAZ OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

Oświadczamy, że do realizacji niniejszego zamówienia skierujemy następujące osoby:

| Lp. | Nazwisko i imię | Zakres wykonywanych czynności | Posiadane kwalifikacje zawodowe, uprawnienia (numer, zakres) | Podstawa dysponowania osobą* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | w dyspozycji Wykonawcy* / oddana do dyspozycji przez inny podmiot* |
|  |  |  |  | w dyspozycji Wykonawcy* / oddana do dyspozycji przez inny podmiot* |

* niewłaściwe skreślić

W przypadku, gdy ww. osoby zostały oddane do dyspozycji Wykonawcy przez inny podmiot należy załączyć pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres skorzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do formularza ofertowego).

O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczamy, że osoby podane w wykazie osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane ustawami uprawnienia.

.................................

miejscowość i data

……………………………………..

podpis i pieczęć Wykonawcy/-ów

Załącznik Nr 2 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

wykonanie przeglądu punktów poziomej osnowy I i II klasy na obszarze

miasta i gminy Zalewo i w jego bezpośrednim sąsiedztwie oraz ustalenie zakresu prac konserwatorskich, opracowanie projektu osnowy szczegółowej

III klasy metodą GPS

Zawarta w dniu  ......................  pomiędzy :

Starostwem Powiatowym, 
ul. gen. Wł. Andersa 2A, zwanym dalej „Zamawiającym" reprezentowanym przez:

Macieja Rygielskiego - Starostę Iławskiego,

przy kontrasygnacie ........................

a

............................................................................................................................

reprezentowanym  przez:

1……………………………………………………………….………………...

2………………………………………………………………..………………..

zwanym dalej Wykonawcą,

§ 1.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193.000 euro Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia polegającego na przeglądzie punktów poziomej osnowy I i II klasy na obszarze miasta i gminy Zalewo i w jego bezpośrednim sąsiedztwie oraz ustaleniu zakresu prac konserwatorskich, opracowaniu projektu osnowy szczegółowej III klasy metodą GPS zgodnie ze złożoną w postępowaniu ofertą oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia, które stanowią integralną część niniejszej umowy.

§  2.

      - Wszelkie niezbędne do wykonania przedmiotu umowy materiały Wykonawca pozyskuje we własnym zakresie na własny koszt.

      - Narzędzia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni we własnym zakresie.

§ 3

- Ustala się termin wykonania zamówienia do dnia 30.11.2011 r.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie przekazywać informacje na temat stanu zaawansowania prac oraz, o ile będzie to możliwe ze względów technicznych, przedkładać częściowo wykonane prace.

- Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dziennika realizacji roboty.

- Zamawiający jest uprawniony do przeglądania dziennika realizacji roboty, kontrolowania postępu i jakości prac oraz wpisywania uwag i zaleceń.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w ust. 1, przedkładając operat geodezyjno - prawny.

- Zamawiający w ciągu 14 dni od dnia przekazania dokumentacji dokona jej kontroli 
i odbioru.

- Pozytywny wynik kontroli zostanie odnotowany w protokole zdawczo – odbiorczym sporządzonym w obecności przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia wad w przekazanej dokumentacji Zamawiający uzna, iż przedmiot umowy nie został wykonany należycie. Zamawiający odnotuje wynik kontroli 
w protokole zdawczo - odbiorczym zawierającym m.in. wykaz stwierdzonych wad, usterek oraz nieprawidłowości wyznaczając termin, w jakim wady muszą zostać usunięte bądź odmówi przyjęcia prac. W takiej sytuacji Zamawiający zażąda wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wskazując termin ponownego wykonania i zachowując prawo naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych na zasadach określonych 
w § 5 umowy. W przypadku nie wykonania przedmiotu umowy w terminie Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy.

- O usunięciu wad, o których mowa w ust. 8. Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy termin odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Usuniecie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

- Jeżeli Wykonawca nie wykona przedmiotu umowy w całości lub zostaną stwierdzone wady istotne oraz w przypadku gdy Wykonawca nie przedstawi dokumentów, o których mowa w ust. 5. Zamawiający sporządzi protokół zdawczo – odbiorczy, w którym odnotuje w szczególności część wykonaną prac oraz wymieni prace nie wykonane przez Wykonawcę.

- Miejscem odbioru prac jest siedziba Zamawiającego.

- Wady ujawnione po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego Wykonawca usunie 
w terminie określonym przez Zamawiającego.

§ 4

- Cenę umowną za wykonanie całości prac określonych w §1 umowy ustala się na kwotę brutto  .........................zł (słownie złotych: ...............................)  w tym podatek VAT wg stawki ….... %.

- Cena za wykonanie zadania obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac wraz 
z wszelkimi kosztami, w tym kosztami określonymi w §2 umowy.

- Należność za wykonaną i przyjętą pracę płatna będzie w terminie 14 dni, od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

- Podstawą wystawienia faktury jest przyjęcie pracy przez Zamawiającego odnotowane 
w protokole zdawczo – odbiorczym.

- Za nieterminową zapłatę faktury Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.

§ 5

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

  - 0,2% ceny brutto zamówienia określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu prac poczynając od pierwszego dnia zwłoki;

  - 0,2 % ceny brutto zamówienia określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad, licząc od terminu wyznaczonego na usunięcie wad;

  - 10% ceny brutto zamówienia określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego.

    - W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją szkody powstałej na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiającemu przysługuje odszkodowanie uzupełniające na zasadach ogólnych.

    - Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości:

    - 10% ceny brutto zamówienia określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z winy Zamawiającego;

    - 0,2% ceny brutto zamówienia określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki w dokonaniu odbioru i kontroli dokumentacji przedłożonej przez Wykonawcę.

§ 6

- Osobą odpowiedzialną za realizację postanowień umowy ze strony Zamawiającego jest Pan: ........................., tel. ........................

- Osoba do kontaktów ze strony Wykonawcy jest: …………………………………………..

§ 7

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej już części umowy.

§ 8

- Strony dopuszczają możliwość zmian niniejszej umowy z zastrzeżeniem uwarunkowań, 
o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z pkt 16. SIWZ.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

W sprawach cywilnych nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§10

Sprawy sporne będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

Umowa niniejsza sporządzona została w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy egzemplarze otrzymuje Zamawiający i jeden egzemplarz Wykonawca.

WYKONAWCA 					ZAMAWIAJĄCY

# Text boxes

……………………………………………

(pieczęć Wykonawcy / Wykonawców

……………………………………………

(pieczęć Wykonawcy / Wykonawców

……………………………………………

(pieczęć Wykonawcy / Wykonawców