ZAŁACZNIK NR I do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Postępowanie znak PZD.252.11.2016.4A

Załącznik Nr I do SIWZ

Postępowania znak PZD.252.11.2016.4A

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie dokumentacji projektowej  na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1222N Lubawa – Rumienica – dr. nr 1267 N w miejscowości Prątnica

- Wykonanie dokumentacji obejmuje przebudowę istniejącego mostu jednoprzęsłowego o konstrukcji 
żelbetowej na przepust z rur stalowych – obiekt klasy B 40 ton.

- Obiekt jest zlokalizowany w ciągu drogi powiatowej 1222N Lubawa – Rumienica – dr. nr 1267 N 
w miejscowości Prątnica, droga klasy Z

- Charakterystyka ogólna istniejącego obiektu:

Most jednoprzęsłowy - płyta swobodnie podparta z betonu zbrojonego.

Dane ogólne:

- długość całkowita obiektu – 4,5 m

- szerokość całkowita obiektu – 6,24 m

- rozstaw podpór – 3,5 m

- szerokość jezdni na obiekcie – 5,0 m

- szerokość chodników – 1,24 m (2 x 0,62m)

- wysokość drogowej skrajni pionowej – bez ograniczeń

- szerokość drogowej skrajni poziomej – 5,8 m,

- rok budowy: podpory 1945, przęsło – 1955 m,

- długość całkowita przęsła – 4,5 m,

- szerokość całkowita przęsła – 6,24 m,

Nawierzchnia i odwodnienie:

Nawierzchnia na obiekcie i dojazdach z betonu asfaltowego. Odwodnienie mostu powierzchniowe.

Wyposażenie i urządzenia obce:

Urządzeń obcych na obiekcie nie ma.

- Zakres zamówienia obejmuje wykonanie nw. opracowań:

- inwentaryzacja obiektu – 2 egz.

- ustalenie granic na obszarze inwestycji i dokonanie niezbędnych dla lokalizacji obiektu podziałów 
nieruchomości

- mapa do celów projektowych – w wersji papierowej 2 egz.

- dokumentacja geologiczna – 3 egz.

- karta informacyjna przedsięwzięcia oraz inne opracowania niezbędne do wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - 4 egz. wersji papierowej oraz na płycie CD wersja elektroniczna w formacie - *.rtf lub *.doc – 2 egz.

- operat wodnoprawny oraz inne opracowania niezbędne do wydania decyzji pozwolenie wodnoprawne dla przedsięwzięcia - 4 egz. wersji papierowej oraz na płycie CD wersja elektroniczna w formacie - *.rtf lub *.doc – 2 egz.

- opracowania niezbędne do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - 4 egz. wersji 
papierowej oraz na płycie CD wersja elektroniczna w formacie - *.rtf lub *.doc – 2 egz.

- projekt budowlany – 6 egz.

- projekt wykonawczy – 6 egz.

- projekt organizacji ruchu – 4 egz.

- projekt organizacji ruchu na czas budowy (prowadzenia robót) – 4 egz.

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż – 4 egz.

- kosztorys inwestorski (w układzie specyfikacyjnym) – 2 egz. oraz na płycie CD w wersji elektronicznej 
w formacie *.xls – 1 egz.

- przedmiar robót i kosztorys ofertowy („ślepy”) – 2 egz. (z czego jeden powinien być spięty w sposób umożliwiający jego rozpięcie i wykonanie kserokopii) oraz na płycie CD w wersji elektronicznej 
w formacie *. pdf i *.xls – 1 egz.

- uzyskanie: wszelkich warunków od gestorów sieci oraz uzgodnienia z nimi dokumentacji, decyzji 
administracyjnych, opinii, zezwoleń itp., niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz opracowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Wersje elektroniczne wymagane są dla wszystkich opracowań, w 1 egzemplarzu, na płycie CD wersja 
elektroniczna w formacie - *.dwg i *.pdf . Wersja elektroniczna w swojej zawartości musi odpowiadać wersji 
papierowej pod względem zawartości (treści) jak i kolejności ułożenia dokumentów oraz rysunków.

W ramach niniejszego zamówienia do Wykonawcy należy również:

- wystąpienie w imieniu zamawiającego oraz uzyskanie wszelkich warunków, uzgodnień i decyzji  
niezbędnych do wykonania dokumentacji (warunki wydane przez gestorów sieci muszą uzyskać 
akceptację Zamawiającego)

- wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań, których konieczność wyniknie w toku prac projektowych, w tym wykonanie wszelkich niezbędnych analiz i ekspertyz

- udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi oraz uzupełnienia dokumentacji na etapie postępowania 
przetargowego w trakcie procedury wyłaniania wykonawcy realizacji inwestycji na podstawie 
opracowanej dokumentacji

Projekt powinien posiadać wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że wykonany jest zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz został wykonany w stanie kompletnym 
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Zakłada się, że Wykonawca uwzględni w ofercie dane udostępnione przez Zamawiającego oraz 
warunki lokalne rozpoznane we własnym zakresie.