#### ZAŁACZNIK NR I do SIWZ

#### SZCZEGÓŁOWY OPIS

#### PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

#### Postępowanie znak PZD.252.20.2016.4A

Postępowania znak PZD.252.20.2016.4A

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

„Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1272N Rakowice -  Lubawa 
na odc. Targowisko Dolne - Lubawa, ul. Przemysłowa w Lubawie

Zamówienie obejmuje przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę do (parametrów drogi klasy Z) drogi powiatowej 1272N Rakowice Lubawa na odcinku od msc. Targowisko Dolne do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 537. Łączna długość ok. 2,3 km w tym odcinek na terenie Gminy Lubawa ok. 0,8 km i odcinek na terenie miasta Lubawa ok. 1,5 km.

- Ogólny zakres inwestycji:

- ustalenie granic pasa drogowego

- odcinkowe poszerzenie pasa drogowego (przejęcie terenu),

- budowa nowych i przebudowa istniejących przepustów,

- odcinkowe wzmocnienie konstrukcji nawierzchni,

- poszerzenie nawierzchni jezdni do 6 m .

- budowa kanalizacji deszczowej ,

- wykonanie nowej nawierzchni jezdni na cały odcinku,

- budowa ciągów pieszo-rowerowych

- wykonanie oświetlenia ulicznego,

- przebudowa skrzyżowań

- przebudowa zjazdów,

- wykonanie poboczy utwardzonych,

- odbudowa rowów,

- usunięcie zakrzaczeń,

- wyznaczenie i oznakowanie granic pasa drogowego.

- Zakres opracowania:

- sporządzenie dokumentacji związanej z ustaleniem granic pasa drogowego,

- przygotowanie projektów podziału dla działek planowanych do przejęcia pod pas drogowy – planowana ilość działek do wydzielenia – 20 szt.

- sporządzenie map do celów projektowych

- przygotowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgodny na realizację przedsięwzięcia w tym raportu oddziaływania 
na środowisko

- inwentaryzacja zieleni łącznie z określeniem występowania gatunków chronionych

- plan wycinki (drzewa kolidujące z inwestycją),

- przygotowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania zezwolenie na zniszczenie 
lub przeniesienie gatunków chronionych,

- przygotowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu

publicznego

- opracowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego,

- opracowanie  projektu budowlanego wszystkich branż,

- opracowanie projektu wykonawczego wszystkich branż,

- opracowanie projektu stałej organizacji ruchu

- opracowanie projektu nasadzeń ,

- uzyskanie wszystkich decyzji, opinii, zezwoleń itp.  niezbędnych do uzyskania decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

- sporządzenie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego w układzie specyfikacyjnym z podziałem na odcinek miejski i zamiejski,

- przygotowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

W ramach niniejszego zamówienia do Wykonawcy należy również:

- wystąpienie w imieniu zamawiającego oraz uzyskanie wszelkich warunków, uzgodnień i decyzji  
niezbędnych do wykonania dokumentacji (warunki wydane przez gestorów sieci muszą uzyskać 
akceptację Zamawiającego)

- wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań, których konieczność wyniknie w toku prac projektowych, w tym wykonanie wszelkich niezbędnych analiz i ekspertyz

- wystąpienie w imieniu zamawiającego i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji drogowej

- sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem oraz uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych 
w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Projekt powinien posiadać wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że wykonany jest zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz został wykonany w stanie kompletnym 
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Zakłada się, że Wykonawca uwzględni w ofercie dane udostępnione przez Zamawiającego oraz 
warunki lokalne rozpoznane we własnym zakresie