ZAŁACZNIK NR I do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Postępowanie znak PZD.252.12.2016.4A

Załącznik Nr I do SIWZ

Postępowania znak PZD.252.12.2016.4A

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie dokumentacji projektowej  na przebudowę wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 1219N Bramka – Tarda – Miłomłyn – Samborowo w miejscowości Samborowo.

- Wykonanie dokumentacji obejmuje przebudowę istniejącego  wiaduktu o konstrukcji żelbetowej, łukowej z przegubami Celem przebudowy jest poprawa stanu technicznego obiektu i podniesienie nośności do klasy B 40. W chwili obecnej ze względu na stan techniczny (rysy, pęknięcia i odpryski  betonu na sklepieniu łuku) wprowadzono ograniczenie nośności na obiekcie do 10t i ograniczenie prędkości do 
40 km/h.

- Obiekt jest zlokalizowany nad linią kolejową nr 353 Poznań – Skandawa w ciągu drogi powiatowej klasy G nr 1219N Bramka – Tarda – Miłomłyn – Samborowo w miejscowości Samborowo.

- Charakterystyka ogólna istniejącego obiektu:

Most jednoprzęsłowy – łukowy z przegubami - żelbetowy.

Dane ogólne:

- długość całkowita obiektu – 19,40 m

- rozpiętość teoretyczna przęseł – 18,20 m

- szerokość całkowita obiektu – 6,24 m

- rozstaw podpór – 17,40 m

- szerokość jezdni na obiekcie – 5,0 m

- szerokość chodników – 1,24 m (2 x 0,62m)

- wysokość drogowej skrajni pionowej na obiekcie – bez ograniczeń

- szerokość drogowej skrajni poziomej na obiekcie– 5,0 m,

- wysokość skrajni pionowej pod obiektem – kolejowej – 5,70 m,

- szerokość skrajni poziomej pod obiektem – kolejowej – 7,50 m,

- rok budowy: przed rokiem 1939

- osłony przeciwporażeniowe – stalowe typowe (blacha + siatka)

- balustrady z kształtowników i rur

Nawierzchnia i odwodnienie

Nawierzchnia na obiekcie i dojazdach z betonu asfaltowego. Odwodnienie mostu powierzchniowe.

Wyposażenie i urządzenia obce.

Urządzeń obcych na obiekcie nie ma.

- Zakres zamówienia obejmuje wykonanie nw. opracowań:

- inwentaryzacja obiektu wraz z oceną stanu technicznego (ekspertyzą) – 2 egz.

- mapa do celów projektowych – w wersji papierowej 2 egz.

- dokumentacja geologiczna – 3 egz.

- karta informacyjna przedsięwzięcia oraz inne opracowania niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - 4 egz. wersji papierowej oraz na płycie CD wersja elektroniczna w formacie - *.rtf lub *.doc – 2 egz.

- opracowania niezbędne do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - 4 egz. wersji papierowej oraz na płycie CD wersja elektroniczna w formacie - *.rtf lub *.doc – 2 egz.

- projekt budowlany – 6 egz.

- projekt wykonawczy – 4 egz.

- projekt technologii i organizacji robót z uwzględnieniem ewentualnych zamknięć torowych uzgodniony z zarządcą linii kolejowej – 4 egz.

- projekt organizacji ruchu – 4 egz.

- projekt organizacji ruchu na czas budowy (prowadzenia robót) – 4 egz.

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż – 4 egz.

- kosztorys inwestorski w układzie specyfikacyjnym – 2 egz. oraz na płycie CD w wersji elektronicznej 
w formacie *.xls – 1 egz.

- przedmiar robót, kosztorys ofertowy („ślepy”) – 2 egz. (z czego jeden powinien być spięty w sposób umożliwiający jego rozpięcie i wykonanie kserokopii) oraz na płycie CD w wersji elektronicznej 
w formacie *. pdf i *.xls – 1 egz.

- kompletny wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Wersje elektroniczne wymagane są dla wszystkich opracowań, w 1 egzemplarzu, na płycie CD wersja elektroniczna w formacie - *.dwg i *.pdf . Wersja elektroniczna w swojej zawartości musi odpowiadać wersji papierowej pod względem zawartości (treści) jak i kolejności ułożenia dokumentów oraz rysunków.

W ramach niniejszego zamówienia do Wykonawcy należy również:

- wystąpienie w imieniu zamawiającego oraz uzyskanie wszelkich warunków, uzgodnień i decyzji  
niezbędnych do wykonania dokumentacji (warunki wydane przez gestorów sieci muszą uzyskać akceptację Zamawiającego),

- wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań, których konieczność wyniknie w toku prac projektowych, w tym wykonanie wszelkich niezbędnych analiz i ekspertyz

- przygotowanie kompletnego wniosku do wystąpienia o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę

- udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi oraz uzupełnienia dokumentacji na etapie postępowania 
przetargowego w trakcie procedury wyłaniania wykonawcy realizacji inwestycji na podstawie opracowanej dokumentacji

- przygotowanie projektu technologicznego realizacji zadania w tym sposobu realizacji prac nad linią 
kolejową.

Projekt powinien posiadać wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że wykonany jest zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Zakłada się, że Wykonawca uwzględnił w ofercie dane udostępnione przez Zamawiającego oraz 
warunki lokalne rozpoznane we własnym zakresie