PROJEKT BUDOWLANY / WYKONAWCZY

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej przy modernizacji drogi powiatowej w miejscowości Byszwałd gm. Lubawa

Dz. 649, 194/4, 216/1, 149

1. Część ogólna

1.1 Przedmiot opracowania ....................................................................................................... 3

1.2 Zakres opracowania ............................................................................................................. 3

1.3 Podstawa opracowania ....................................................................................................... 3

1.4 Inwestor i wykonawca robót ............................................................................................... 4

1.5 Odpis uzgodnień – kserokopie .......................................................................................... 4

1.6 Ochrona środowiska….……………………………………………………………………..…..…..4

1.7 Projekty związane……………………………………………………………………………..……..4

2. Część techniczna ................................................................................................................................. 4

2.1 Stan istniejący ........................................................................................................................ 4

2.2 Przebudowa kabli miedzianych…………….................................…………..………...…….. 5

2.3 Uwagi końcowe ...................................................................................................................... 5

2.4 Tabele i wykazy ..................................................................................................................... 5

3. Plan zabezpieczenia i ochrony zdrowia………………………………………………………………….6

4. Klauzula sprawdzającego ……………………………………………………………………………………9

5. Uprawnienia projektowe ………………………………………………………………………………..…..10

Spis rysunków:

Rys. 1. Oznaczenia……………………………………………………………………………………………….21

Rys. 2. Mapa poglądowa………………………………………………………………………………………..22

Rys.3. Przebudowa kabli telekomunikacyjnych przy modernizacji drogi powiatowej w

msc. Byszwałd…….………………………………………………………………………………....….23

Rys. 4 Schemat projektowanych kabli…………….………………………………...……………………..25

# Część ogólna

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa sieci telekomunikacyjnej w związku z planowaną modernizacją nawierzchni drogi powiatowej w miejscowości Byszwałd.

## Zakres opracowania

Zakres projektowanej budowy:

| Lp. | Rodzaj budowli | Zakres rzeczowy – wartości trasowe |
| --- | --- | --- |
| Sieć miedziana rozdzielcza |
| 1. | W ziemi | 0,08 kmpar | 0,016 km |
| 2. | W kanalizacji | 0,015 kmpar | 0,003 km |
| 3. | inne | 0,045 kmpar | 0,009 km |
| Sieć miedziana abonencka |
| 1. | W ziemi | 0,192 kmpar | 0,096 km |
| 2. | inne | 0,012 kmpar | 0,006 km |

| Lp. | Rodzaj budowli | Zakres rzeczowy – wartości trasowe |
| --- | --- | --- |
| Budowa rur osłonowych |
| 1. | Arot A110 PS | 0,191 kmo | 0,191 km |
| 2. | Arot A125 PS | 0,003 kmo | 0,003km |
| 3. | HDPE Ø 40/3,7 | 0,007 kmo | 0,007 km |

## Podstawa opracowania

Projekt budowy sieci telekomunikacyjnej opracowano na podstawie:

- Zlecenia inwestora

- Podkładu sytuacyjnego w skali 1:500.

- Wizji lokalnej w terenie.

- Norm i przepisów branżowych.

- Prawa budowlanego.

## Inwestor i wykonawca robót

Inwestorem przebudowy sieci będzie Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie, natomiast wykonawcą specjalistyczne przedsiębiorstwo z zakresu budowy sieci telekomunikacyjnej.

## Odpis uzgodnień - kserokopie

Niniejszy projekt uzgodniono z:

- Zespołem Uzgodnień Dokumentacji Projektowej w Iławie – Opinia znak WGN 7442-165/2008 z dnia 08.04.2008

Kserokopie dokumentów, map, uzgodnień i zgody zawarte w niniejszym projekcie wykonawczym są zgodne z oryginałem.

## Ochrona środowiska

Przebudowa kabli telekomunikacyjnych nie wywiera negatywnego wpływu na środowisko, w związku z czym zrezygnowano z dodatkowych rozwiązań.

## Projekty związane

Niniejszy projekt stanowi integralną część projektu budowlanego firmy

„DAN” 14-200 Iława ul. Kopernika 4c/22.

# Część techniczna

## Stan istniejący

Na odcinku przebudowywanej drogi w miejscowości Byszwałd występują kable telekomunikacyjne typu XzTKMXpw, które należy przenieść poza obrys projektowanej nawierzchni.

## Przebudowa kabli miedzianych

W celu zlikwidowania kolizji należy przesunąć słupki kablowe wraz z  kablami rozdzielczymi i abonenckimi typu XzTKMXpw 5x2x0,6 oraz 2x2x0,6 poza obrys projektowanej nawierzchni.

Wcinek na kablach rozdzielczych dokonać przy pomocy złączy równoległych zachowując ciągłość sygnału.

Kable, telekomunikacyjne pod wjazdami i ciągami jezdnymi należy zabezpieczyć odpowiednio  rurami dwudzielnymi typu AROT  A 110 PS oraz HDPEØ 40/3,7

Po wykonaniu przebudowy przeprowadzić niezbędne pomiary potwierdzające poprawność wykonanych prac montażowych.

Przebudowę kabli wykonać zgodnie z rys. 3, 4 oraz wymogami norm ZN-96/TPSA-004, ZN-96/TPSA-027, ZN-96/TPSA-028, ZN-96/TPSA-029, ZN-96/TPSA-030.

## Uwagi końcowe

Odbiór robót po przebudowie urządzeń telekomunikacyjnych powinien być dokonany przy współudziale przedstawicieli Telekomunikacji Polskiej S.A.

Całość robót objętych niniejszym opracowaniem wykonać zgodnie z wymogami obowiązujących norm i przepisów uwzględniając uwagi zawarte w klauzulach i uzgodnieniach.

## Tabele i wykazy

Zestawienie kabli miedzianych

| Lp. | Rodzaj kabla | Długość trasowa [m] | Długość montażowa [m] | Długość trasowa [kmp] | Długość montażowa [kmp] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | XzTKMXpw 5x2x0,6 | 28,0 | 29,12 | 0,14 | 0,1456 |
| 2. | XzTKMXpw 2x2x0,6 | 102,0 | 106,08 | 0,204 | 0,2121 |