Numer ogłoszenia: 50350 - 2010; data zamieszczenia: 22.02.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 42646 - 2010 data 15.02.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 37, 14-200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 6485468.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.

- W ogłoszeniu jest: Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1214N Kałduny - Rożental - Wałdyki na odcinkach 0+000 do 0+200, 0+450 do 1+990, 2+800 do 5+200, 6+350 do 7+070. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie powiatu iławskiego, gmina Iława. Inwestycja realizowana będzie w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011. Zakres robót; zgodnie z opisem technicznym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ; obejmuje: mechaniczne oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni bitumem (24714 m2), wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką min. - bitum. 50 kg/m2 (1235,70 t), wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki min. - bitum. (beton asfaltowy 0/12,8 mm) gr. 4 cm (24228 m2), uporządkowanie obustronnie poboczy o szer. 1,00 m; ścinka poboczy wraz z odwiezieniem do 5 km (9600m2), wykonanie poboczy o szer. 0,5 m o grubości 0,1 m z kruszywa 0-31,5 mm (480 m3); wykonanie 32 szt. zjazdów (korytowanie na głęb. 35 cm; wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 15 cm, wykonanie podbudowy z tłucznia gr. 20 cm; wykonanie warstwy ścieralnej z masy bitumicznej gr. 5 cm); wykonanie powykonawczego pomiaru geodezyjnego. W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest również do oznakowania robót, zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom drogi, zachowania przepisów bhp, a także składowania i wywozu odpadów, powstających w trakcie realizacji zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie gospodarki odpadami..

- W ogłoszeniu powinno być: Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1214N Kałduny - Rożental - Wałdyki na odcinkach 0+000 do 0+200, 0+450 do 1+990, 2+800 do 5+200, 6+350 do 7+070. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie powiatu iławskiego, gmina Iława. Inwestycja realizowana będzie w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011. Zakres robót; zgodnie z opisem technicznym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ; obejmuje: mechaniczne oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni bitumem (24714 m2), wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką min. - bitum. 50 kg/m2 (1235,70 t), wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki min. - bitum. (beton asfaltowy 0/12,8 mm) gr. 4 cm (24228 m2), uporządkowanie obustronnie poboczy o szer. 1,00 m; ścinka poboczy wraz z odwiezieniem do 5 km (9720m2), wykonanie poboczy o szer. 0,5 m o grubości 0,1 m z kruszywa 0-31,5 mm (486 m3); wykonanie 32 szt. zjazdów (korytowanie na głęb. 35 cm; wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 15 cm, wykonanie podbudowy z tłucznia gr. 20 cm; wykonanie warstwy ścieralnej z masy bitumicznej gr. 5 cm); wykonanie powykonawczego pomiaru geodezyjnego. W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest również do oznakowania robót, zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom drogi, zachowania przepisów bhp, a także składowania i wywozu odpadów, powstających w trakcie realizacji zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie gospodarki odpadami..